1	Inovationsprozess	8

1.1	Produkt	8

1.1.1	Produkte- lebenslauf	8

1.1.2	Kunde, Kundennutzen	9

1.2	Produkt aus sicht der Umwelt und Gesellschaft	9

1.3	Innovations-Puls des Unternehmens	9

1.4	(Produkt-)Innovationsprozess	10

2	Markt-Leistungsprozess	10

2.1	Leitbild, Vision, Unternehmensstrategie, Ziele, Kompetenz	11

2.1.1	Stärken-/schwächenanalyse	11

2.1.2	Technologieanalyse	11

2.1.3	Zukunftsprojektion	12

2.1.4	Technologiewandel	12

2.2	Produkte-positionierung	12

2.2.1	Bewertungskriterien für erfolgreiche Positionierung	13

2.2.2	Erweiterung Systemgrenze	14

2.2.3	Benutzungsanalyse	14

2.2.4	Dokumentation Produktepositionierung	14

2.3	Dokumentation Marktleistungsprozess	14

3	Kostenmanagement	14

3.1	Kostenstrukturen und Begriffe	14

3.2	Vollkostenrechnung	15

3.3	Budgetierung Kostenstelle	15

4	Konzeptprozess	16

4.1	Intuitive und diskursive Problemlösung	16

4.2	Divergenz und Konvergenz beim Konzipieren	16

4.3	Teilprozess, Produktmodelle	16

4.4	Projektdefinition	17

4.4.1	Anforderungsarten	17

4.4.2	Projektplanung	18

4.4.3	Arbeitspakete	18

4.5	Funktionsgliederung	18

4.5.1	Produktfunktion und ihre Darstellung	18

4.5.2	Funktion und Verhalten	18

4.6	Gesamtfunktion, Teilfunktion und Funktionsstruktur	18

4.6.1	Funktionen beschreiben	19

Nicht normierte Funktionsbeschr	19

4.6.2	Physikalische Funktion	19

4.6.3	Logische Funktion	20

4.6.4	Zubringerfunktionen	20

4.7	Funktionsstrukturen erarbeiten	20

4.8	Lösungsfindung	20

4.8.1	Vorhandene Lösungen	20

4.8.1.1	Reale Lösungen	20

4.8.1.2	Virtuelle Lösungen	20

4.8.2	Intuitive Lösungsfindung	20

4.8.3	Systematische Variation	20

4.8.4	Innere und äussere Eigenschaften	20

4.8.5	Systematische Variation	21

4.8.6	Systematische Variation von Produktmodellen	21

4.9	Prinzipielle Gesamtlösung	21

4.9.1	Teillösungen den Teilfunktionen zuordnen	21

4.9.2	Variantenflut beherrschen	21

4.9.3	Verträglichkeitsmatrix = vollständiger Paarvergleich	22

4.9.4	Aussichtsreiche konzeptionelle Gesamtlösung	22

4.10	Gesamtlösung konkretisieren	22

4.11	Beurteilen von Varianten	22

4.12	Bewerten von Varianten	22

5	Entwurfsprozess	22

5.1	Gestaltungsprozess	22

5.1.1	Modulgenerierung	23

5.1.2	Konkretisierungsstrategie	23

5.1.2.1	Problemlösezyklus	23

5.2	Regeln, Prinzipien, Richtlinien des Gestaltens(eindeutig, einfach, sicher)	23

5.3	Gestaltungsprinzipien -> hochwertige Lösung	23

5.3.1.1	Funktionsvereinung, Funktionstrennung( Bsp Lampe)	23

5.3.1.2	Bauteilvereinigung, Bauteilauftrennung(Integral-/Differentialbauweise)	23

5.3.1.3	Kraftfluss	23

5.4	Gestaltungsrichtlinien (design-to-x)	24

5.5	Management und Methoden im Entwurfsprozess	24

5.6	Ergebnisdokument/Dokumentation des Entwurfsprozess	24

6	Organisation	24

6.1	Organisationsformen in Unternehmungen	24

6.1.1	Linienorganisation	24

6.1.2	Spartenorganisation	25

6.1.3	Projektorganisation	25

6.1.4	Teamorganisation	25

6.1.4.1	Organsisatorische Einheiten und deren Funktion	25

6.1.5	Organisationsformen im Vergleich	26

6.1.6	Kommuikationskonzept	26

6.2	Konflikte und Widerstände	26

7	Moderation	26

7.1	Präsentation, Vortrag	26

7.2	Informationssitzung	26

7.3	Moderation	26

7.3.1	Vorbereitung	27

7.3.2	Organsisation	27

7.3.3	Werkzeuge	27

7.3.4	Ablauf einer Moderation	28

8	Werkstoffe	29

8.1	Wahl des Werkstoffes	29

8.2	Eigenschaften der Werkstoffe	29

8.3	Stahl	30

8.3.1	Kennzeichnung der Stähle	31

8.3.1.1	Unlegierte Baustähle	31

8.3.1.2	Unlegierter Stahl Mn < 1%	32

8.3.1.3	Legierungsanteil  < 5 % (niedriglegierte St) Unlegierte St mit Mn>1%	32

8.3.1.4	Legierungsanteil > 5% (hochlegierter Stahl)	32

8.4	Baustahl	32

8.4.1	Unlegierter Baustahl (Tmax = 350°C)	32

8.4.2	Automatenstähle	32

8.4.3	Einsatzstähle	33

8.4.4	Vergütungsstähle	33

8.4.5	Nitrierstähle	33

8.4.6	Sonderstähle	33

8.4.6.1	Federstähle	34

8.4.6.2	Rost- und säurebeständige Stähle	34

8.4.6.3	Warmfeste und hochwarmfeste (zunderbeständige) Stähle	34

8.4.7	Werkzeugstähle	34

8.5	Eisengusswerkstoffe	34

8.5.1	Gusseisen mit Lamellengraphit GG	34

8.5.2	Gusseisen mit Kugelgraphit GGG	34

8.5.3	Temperguss	35

8.5.3.1	Weisser Temperguss GTW	35

8.5.3.2	Schwarzer Temperguss GTS	35

8.6	Stahlguss	35

8.7	Nichteisenmetalle NE (weniger als 50% Fe)	35

8.7.1	Einteilung NE-Metall-Legierungen	35

8.7.2	Kupfer und Kupferlegierungen – NE-Schwermetalle	36

8.7.2.1	Kupfer-Zink Legierung (Messing) Zn<45%	36

wird unterteilt:	36

8.7.3	NE-Schwermetall – Bronzen (Cu > 60%)	36

8.7.3.1	Zinn-Bronze/Sn-Bronze (kurz Bronze) (Sn<13%)	36

8.7.3.2	Aluminium-Bronze	36

8.7.4	Zink und Zinklegierung	36

8.7.5	Blei und Bleilegierung	36

8.7.6	Zinn und Zinnlegierungen	36

8.7.7	Nickel und Nickellegierung	36

8.8	Leichtmetalle	36

8.8.1	Aluminium und Aluminiumlegierungen	36

8.8.1.1	Reinaluminium	37

8.8.1.2	Al-Knetlegierungen	37

8.8.1.3	Al-Gusslegierungen	37

8.8.1.4	Behandlungen der Al-Legierungen	37

8.8.2	Magnesium und Magnesium-Legierungen	37

8.8.3	Titan und Titanlegierungen	37

8.9	Plastwerkstoffe	37

8.10	Sonderwerkstoffe	38

8.10.1	Sinterwerkstoffe	38

8.10.2	Technische Keramik	38

8.11	Verbundwerkstoffe (Composites)	39

8.12	Korrosion, Korrosionsschutz	39

8.12.1	Chemische Korrosion	39

8.12.2	Elektrochemische Korrosion (Kontaktkorrosion)	39

8.12.3	Korrosionsschutz	39

9	Fertigungsverfahren	40

10	Urformen	40

10.1	Urformen aus Flüssigem Zustand – Schwerkraftgiessen	40

10.1.1	Konstruktionsrichtlinien Schwerkraftgiessen	41

10.1.1.1	Gusswerkstoffgerechtes Konstruieren	41

10.1.1.2	Modell und Formgerechtes Gestalten	41

10.1.1.3	Form und Modellteilung	41

10.1.1.4	Heuversche Kontrollkreismethode	42

10.1.1.5	Vermeidung von Spannungen und Rissen	42

10.1.1.6	Vermeidung von Gasblasen:	42

10.1.1.7	Vermeiden sperriger Formen	42

10.1.1.8	Bearbeitungsgerechtes Gestalten	42

10.2	Urformen aus flüssigem Zustand	43

10.2.1	Druckgiessen	43

10.2.1.1	Konstruktionsrichtlinien Druckgiessen	43

10.2.2	Niederdruckgiessen	43

10.2.3	Weitere Verfahren	43

10.2.4	Faser-Verbund-Werkstoffe	43

10.2.4.1	Verfahren Handlaminieren	43

10.2.4.2	Verfahren Wickeln	43

10.2.4.3	Weitere Verfahren	43

Injektionsverfahren, Diafragmatechnik, Vakuumpressen, Strangziehen (Pultrusion), Injektionsverfahren, Diaphragmatechnik, Prepreg	43

10.2.4.4	Konstruktionsrichtlinien	43

10.2.5	Urformen aus plastischem Zustand: Spritzgiessen	43

10.2.5.1	Konstruktionsrichtlinien Spritzgiessen	44

10.2.5.2	Gestaltungsrichtlinien	44

10.2.6	Urformen aus plastischem Zustand: Rotationsgiessen	44

10.2.7	Urformen aus plastischem Zustand: Strangpressen (Extrudieren)	44

10.2.8	Urformen aus plastischem Zustand: Blasformen	44

11	Umformen	44

11.1.1	Druckumformen – Freiformen	44

11.1.1.1	Konstruktionsrichtlinien Freiformen	44

11.2	Gesenkformen	44

11.2.1	Konstrukionsrichtlinien Gesenkformen	45

11.3	Durchdrücken	45

11.3.1	Konstruktionsrichtlinien	45

11.4	Zugdruckumformen – Tiefziehen (deep drawing)	45

11.4.1	Blechumformung	45

11.4.2	Kunststoffumformung – Vakuumtiefziehen	45

11.4.2.1	Konstruktionsrichtlinien Tiefziehen	45

11.5	Zugumformen	46

11.5.1	Weiten	46

11.5.2	Tiefen	46

11.5.2.1	Streckziehen (strech drawing)       und        Hohlprägen	46

11.6	Biegen	46

11.6.1	Konstruktionsrichtlinien Biegeumformen	47

11.6.2	Sicken zur Blechversteifung	47

11.6.2.1	Gestaltungsregeln	47

12	Trennen	47

12.1	Zerteilen – Scherschneiden	47

12.2	Feinschneiden	48

12.2.1	Konstruktionsrichtlinien	48

12.3	Zerteilen - Messerschneiden	48

12.4	Spanen mit geometrisch bestimmten Schneiden	48

12.4.1	Drehen	48

12.4.1.1	Konstrukionsrichtlinien	49

12.4.2	Bohren, Senken, Reiben, Fräsen	49

12.4.3	Hobeln, Stossen	49

12.4.4	Räumen	49

12.4.5	Schleifen (mit rotierendem Werkzeug) (grinding)	49

12.4.6	Honen (honing)	49

12.4.7	Läppen	50

12.4.8	Strahlspanen	50

12.5	Abtragen - Thermisches Abtragen	50

12.5.1	Funkenerosives Abtragen (Erodieren)	50

12.6	Chemisches Abtragen	50

12.7	Elektrochemisches Abtragen	50

13	Fügen	50

13.1	Montage	50

13.1.1	Konstruktionsrichtlinien	50

13.2	Fügen durch Umformen – Einbetten	51

13.2.1	Insert- /outserttechnik	51

13.3	Nieten	51

13.4	Schweissen (wedling Technology)	51

13.4.1	Pressschweissen	51

13.4.2	Schmelzschweissen	51

13.4.3	Konstrukionsrichtlinien	51

13.5	Löten	51

13.5.1	Konstruktionsrichtlinen	52

13.6	Kleben	52

14	Stoffeigenschaftsändern	52

14.1	Sintern, Brennen	52

14.1.1	Sintern	52

14.1.2	Selektives Laser Sintern (SLS) (Rapid Prototyping)	52

14.2	Pulvermetallurgisches Spritzgiessen(Metal Injection Moulding: MIM)	52

14.2.1	Konstruktionsrichtlinien	52

14.3	Bestrahlen	52

14.4	Fotochemisches Verfahren(Stereolithographie (SLA)	52

15	Beschichten	52

15.1	Schmelztauchen	52

15.1.1	Konstruktionsrichtlinie	52

15.2	Beschichten aus körnigem/pulverförmigen Zustand- Thermisches Spritzen (Plasmaspritzen)	53

15.3	Beschichten aus dampfförmigen Zustand – Vakuumbeschichten	53

15.3.1	Verfahren: PVD (Physical Vapor Deposition)	53

15.3.2	Konstruktionsrichtlinien	53

15.3.3	CVD (Chemical Vapor Deposition)	53

15.4	Beschichten aus ionisiertem Zustand – Galvanisches Beschichten	53

15.4.1	Konstruktionsrichtlinien (siehe Schmelztauchen)	53

16	Dimensionieren	53

16.1	Eingliederung in Entwicklungsprozess	53

16.2	Beziehung zur Mechanik	54

16.3	Ziele der Dimensionierung	54

16.4	Ablauf einer Bauteildimensionierung	54

16.4.1	Betriebszustände bestimmen	54

16.4.2	Selektion der kritischen Bauteile für einzelne Lastfälle	54

16.4.3	Freilegen der Bauteile und Bestimmung der äusseren Kräfte/Modellierung	54

16.4.4	Bestimmung der Kritischen Bauteile und der Schnittkräfte	55

16.4.4.1	Flächenmittelpunkt	55

16.4.4.2	Schnittreaktion	55

16.4.5	Bestimmung der Spannungen – Spannungstensor T	55

16.4.6	Festigkeits- und Versagensberechnung druchführen	56

17	Elementare Bealstungsfälle	56

17.1	Werkstoffkennwerte	56

17.1.1	Einflüsse auf Werkstoffkennwerte	56

17.2	Festigkeitshypothesen und Vergleichsspannung für ruhende Beanspruchung	56

17.2.1	Zulässige Vergleichsspannung bei ruhender Belastund	57

17.3	Bauteilbeanspruchung oberhalb der Grenzbeanspruchung	58

18	Kerbwirkung	58

18.1	Kerben, Kerbwirkung und Formzahl	58

18.1.1	Formzahl	58

18.1.1.1	Fromzahl für Absatz und Rundnut	58

18.1.1.2	Formzahl für Absatz mit Freistich	59

18.1.1.3	Formzahl für Rundstäbe mit Querbohrung	59

18.2	Kerb-Einfluss-Überlagerung	59

18.3	Einfluss der Kerbwirkung auf die Festigkeitsrechnung	59

18.4	Gestaltungsrichtlinien zur Minderung der Kerbwirkung	60

19	Elementare Beanspruchungsfälle	60

19.1	Zug-, Druck-Beanspruchung	60

19.2	Biegebeanspruchung	60

19.2.1	Drehung des Koordinatensystems um die x-Achse	60

19.2.2	Verschiebung des Koordinatensystems in der y-z-Ebene/ Satz von Steiner	60

19.3	Torsionsbeanspruchung	61

19.3.1	Rotationssymmetrische Torsionsbeanspruchung	61

19.3.2	Nichtrotations-symmetrische Querschnitte	61

19.3.3	Rechteckprofile	61

19.3.4	Offne, dünnwandige Profile mit konstanter Wandstärke	61

19.3.5	Geschlossene, allgemein dünnwandige Profile	62

19.4	Schubbeanspruchung	62

19.4.1	Rechteckquerschnitte	62

19.4.2	Kreisquerschnitt	62

19.4.3	Offene dünnwandige Querschnitte	62

19.4.4	Torsion infolge Schub/Schubmittelpunkt	65

20	Technisches Zeichnen	66

20.1	Visualisieren	66

20.1.1	Zeichnungsarten	66

Technische Zeichnung	67

20.1.2	Arten von Technischen Zeichnungen	67

20.1.3	Schriftfeld	67

20.2	Darstellungsprinzipien	67

20.2.1	Projetkionsarten	67

20.2.2	Linienarten	67

20.2.3	Darstellungskonvention	69

20.3	Formelemente	69

20.4	Maschinenelemente	69

20.5	Bemassung	69

20.5.1	Bemassungsart	69

20.5.2	Prüfung der Bemassung	70

20.6	Toleranzen	70

20.6.1	Masstoleranzen	70

20.6.2	Form und Lagetoleranzen	70

20.6.3	Oberflächen	70

20.7	Stücklisten und Zusammenstellzeichnungen	70

21	Tipps	71

21.1	Fehlersuche	71

21.2	Definitionen	72

21.3	Aufgaben	72

22	Cases	73

22.1	Materialbestimmung	73

22.2	Rückruf Mercedes	74

22.3	Funktionsanalyse	74

22.4	Kostenrechnung	75

22.5	Kommunikation	75

22.6	Case Festplatte	76

22.7	Case Kombizange	76

22.8	Case Spannungstensor	77

22.9	Case Kupplung, Fehler erkennen	78

22.10	Case Riemen	79

22.11	Case Kerbwirkung	79

22.12	Case Radaufhängung	80

23	Mechanikformeln	80

# Inovationsprozess

## Produkt

technisches materielles/immaterielles Erzeugnis, kommt nicht in der Natur vor, für Markt hergestellt.

Einteilung nach Verwendungszweck:

Produkt-Lebenszyklus

- kürzer

- verschiedene Zyklen

- Vorsprung -> Rendite

- Junge Produkte von
 Alten Bezahlt

Wachsende U: gesunder
 Mix aus Phasen

### Produkte-
lebenslauf

aus Kundensicht:

Beachte: Kostenanteile

### Kunde, Kundennutzen

Kunde kauft nicht Produkt, sondern Nutzen.

Gebrauchs-, Geltungsnutzen

## Produkt aus sicht der Umwelt und Gesellschaft

Maximaler Nutzen (ökonomische Optimierung) bei minimaler Umweltbelastung (ökologische Optimierung)

Ethik des Technischen Handelns:

- lange Nutzungsdauer

- erneuerbare Ressourcen

- Demontagegerecht

- Niedriger Ressourcenverbrauch, Emissionsarm

## Innovations-Puls des Unternehmens

Innovation: Neues generieren und erfolgreich im Markt einführen

Horizontal: operative stärke, Kostenoptimierung

Diagonal: i-nnovatives handeln, operative Effizienzsteigerung

## (Produkt-)Innovationsprozess

Prozess: zeitlich begrenzter Ablauf mit klar definiertem Anfangs- (Input) und Endzustand(Output)

Methode: Rezept, Arbeitsanweisung, um den Prozess qualitativ besser, effizienter durchzuführen. Auch Methoden haben Ausgangslage und Endzustand

Anstossprozess: aktive und passive Infomationsgewinnung,

marktegetribene (market pull) oder technologiegetrieben (Technologie push)

# Markt-Leistungsprozess

Grobkonzeptprozess: verfeinern und weiterentwickeln des Grobkonzeptes

Markt-Leistungs-Prozess: beleuchten von Markt und Umfeld

3 Teilprozesse

- Ergebnisdokument: Martk-Leistungs-Profil

## Leitbild, Vision, Unternehmensstrategie, Ziele, Kompetenz

Leitbild: Sinn, Zweck der U (Verantwortung, Markstellung, Personalpolitik Finanzierungsgrundsätze, Kunden –Lieferanten Pflege, Verh. gegen Konkur.)

1: questionmarks

2: stars

3: cash cow

4: bad dogs

### Stärken-/schwächenanalyse

Durch Kunden, oder Benchmarking(Vergleichsobjekt), darst. Fieberskala

### Technologieanalyse

### Zukunftsprojektion

### Technologiewandel

## Produkte-positionierung

Chancen und Gefahren von Umfeld und U abgleichen

### Bewertungskriterien für erfolgreiche Positionierung

Nutzen-/Aufwandbewertung

### Erweiterung Systemgrenze

### Benutzungsanalyse

### Dokumentation Produktepositionierung

Lösungsneutral, messbare Werte, selbstverständliche Punkte vermerken

## Dokumentation Marktleistungsprozess

# Kostenmanagement

Entwicklung 70-80 % der Kosten

## Kostenstrukturen und Begriffe

Kostenträger: Gruppierung von Produkten oder Leistungen eines U

Kostenarten: Gruppierung anfallender Kosten (mit gleichen Merkmalen)

Kostenstelle: betriebliche Bereiche(Abteilungen, Gruppen) die eingrenzbare Kosten verursachen.

Einzelkosten/direkte Kosten: direkt verursachungsgerecht zuordbar

## Vollkostenrechnung

Direkte Kostenstelle			   indirekte Kostenstelle

Herstellkosten: Summe aller direkten 
Kosten plus Materialgemeinkosten

Gemeinkosten: Summe Vertriebsgemeinkosten, Verwaltungsgemeinkosten etc.

Selbstkosten: alle direkten und indirekten Kosten ohne Gewinn.

## Budgetierung Kostenstelle

Überdeckung:  mehr Kosten übertragen, als vorhanden (positiver Effekt)

Unterdeckung: weniger Kosten, als vorhanden (negativ)

Entwicklungsquote: (Entwicklungskosten – verkauf prototyp)/Anz Produkte

# Konzeptprozess

Konzeptprozess: Ausgangszustand ist die Produktepositionierung mit Pflichtenheft. Im Endzustand des KP liegen mehrere prinzipielle Lösungen vor, welche die geforderten Funktionen des Produkts erfüllen und durch ihre Wirkprinzipien und –strukturen bereits geometrisch und stoffliche Festlegungen enthalten.

## Intuitive und diskursive Problemlösung

Intuitiv: nachdenken, bis Lösung offensichtlich

Diskursiv: schrittweise, weitgehend bewusstes denken

## Divergenz und Konvergenz beim Konzipieren

Divergentes Vorgehen: erhöht Anzahl Lösungen, erweitert Lösungsraum

Konvergentes Vorgehen: scheidet Lösungen aus, oder stellt sie zurück, reduziert also den Lösungsraum.

## Teilprozess, Produktmodelle

Produktmodell: Sammelbegriff zur virtuellen Beschreibung von Produkten in abstrakter Form.

Wirkelemente: Wirkkörper, Wirkflächen, Wirkraum, Wirkbewegung

Erfolgreiche Produkte: klare Produktstruktur, einfache Funktionsstruktur, eindeutige und funktionssichere Wirkstruktur, kostengünstige Baustruktur

## Projektdefinition

Anforderungsliste: ist Basis Konzeptprozess. Enthält qualitative und quantitative Anforderungen, schriftlich, mit Prioritäten, strukturiert.

Anforderungen: lösungsneutral, positiv formuliert, anspruchsvoll (erreichbar), quantifiziert und Skizzen, klar u. eindeutig, mit selbstverständlichen Punkten

### Anforderungsarten

### Projektplanung

Projekt ist einmalig, risikobehaftet, klar durch Anforderungen, terminiert,..

Planung: gedankliche Vorbereitung um sinnvoll, zielorientiert, wirtschaftlich, und effektiv zu Handeln.(Bild: Ergebnisse Projektplanung)

### Arbeitspakete

Arbeitspaket: In sich geschlossene Tätigkeit des Projektstrukturplans, mit definiertem In- und Output. Logische Abhängigkeit zu vorhergehenden APs mit zugeordnetem Zeitfenster. Zur Bearbeitung übergebbar.

## Funktionsgliederung

### Produktfunktion und ihre Darstellung

Black-Box-Modell

### Funktion und Verhalten

## Gesamtfunktion, Teilfunktion und Funktionsstruktur

Gesamtfunktion: Transformation von Grössen durch ein Produkt insgesamt

Teilfunktion: Elemente der Gesamtfunktion, tragen durch ihr Zusammenwirken zum Erfüllen der Gesamtfunktion bei.

Funktionsstruktur: Gesamtheit aller Teilfunktionen und deren logische Verknüpfung, von Produktumgebung durch Systemgrenze abgegrenzt.

Systemgrenze: umfasst in System enthaltene Teilfunktionen.

### Funktionen beschreiben

Nicht normierte Funktionsbeschr            normierte Funkionsbeschr

Allgemeine Funktion: beschreib der Transformation von allg. Grössen Stoff, Eniergie und Signal mit definierten Operationen

### Physikalische Funktion

Beschreibt Transformation physikalischer Grössen mit def. Operationen

### Logische Funktion

Beschreibt Transformation logischer (diskreter) Grössen mit def. Operationen

### Zubringerfunktionen

Beschr. Handhabung von Werkstücken mit def. Operationen

## Funktionsstrukturen erarbeiten

## Lösungsfindung

### Vorhandene Lösungen

#### Reale Lösungen

Suche in Wettbewerbslösungen, Zuliefermarkt(Zulieferkomponenten=abnehmeranonyme Standartlösung),

#### Virtuelle Lösungen

Schutzrechten(Patente, Gebrauchsmuster), Lösungssammlungen, Konstruktionskatalogen(Ordnungsscheme gegliedert)

Konstruktionskatalog: + Volständigkeit, branchen, unternehmensunabhängig

- selten Zuordnung zu Hersteller, printmedien -> rechercheaufwand

### Intuitive Lösungsfindung

Brainstorming, Brainwriting (6-3-5), Galeriemethode, Synektik(Analogien suchen, bsp Bionik), Kreative Sprünge, Checkliste

### Systematische Variation

Eigenschaft = Merkmal * Ausprägung (Wert)

Ähnlichkeit: grad an Übereinstimmung der Eigenschaften

Ähnliche objekte: gleiche Merkmale, unterschiedliche ausprägung =Varianten

### Innere und äussere Eigenschaften

Innere Eigenschaft: kennzeichnen Aufbau des Objektes, meist elementare Eigenschaften, nicht weiter unterteilbar

Äussere Eigenschaft: beschreibt Wirkung des Produkts auf sein Umfeld, ergibt sich aus innerer Eigenschaft als spezifische Verknüpfung

### Systematische Variation

Systematische Variation: diskursive Methode, zum generieren eines vollständigen Lösungsfeldes.

Vorgehen: 1. Ausgangsobjekt ermitteln, 2. Variationsmerkmale ermitteln(innere Eigenschaften) 3. Eigenschaft systematisch Varieren, 4. vollständiges Kombinieren 5. alternierende Kombination und Auswahl (sofort beurteilt)

### Systematische Variation von Produktmodellen

## Prinzipielle Gesamtlösung

Voraussetzung: detaillierte Anforderungsliste und Funktionsgliederung mit zugeordneten Teillösungen

### Teillösungen den Teilfunktionen zuordnen

Morphologischer Kasten: Ordnungschema, zur Darstellung von Teilfunktionen und zugehörigen Teillösungen in Matrixform.

### Variantenflut beherrschen

Probleme: Variantenfülle, Variantenschrott, geringe Ausbeute

Reduktionsstrategie: 1. Teilfunkt. nach wichtigkeit ordnen, 2. weniger wichtige(3. geeignete) zurückstellen, 4. Teillösungsklassen

### Verträglichkeitsmatrix = vollständiger Paarvergleich

### Aussichtsreiche konzeptionelle Gesamtlösung

Besteht aus untereinander verträglichen Teillösungen, die Anforderungen als Ganzes erfüllen

## Gesamtlösung konkretisieren

## Beurteilen von Varianten

Auswählen: Eingrenzen der Variantenvielfalt

Auswahlliste:  Formblatt mit Auswahlkriterien

## Bewerten von Varianten

Paarvergleich, Nutzwertanalyse

Produktnutzen = Grundnutzen + Zusatzteilnutzen(= Individual und Geltungs(sozial)nutzen)

Vorgehen: 1. Zielvorstellung aufstellen, 2. Bewertungskriterien gewichten 3. Eigenschaften der Lösungen zusammenstellen (gleicher Informationsstand!!) 4. allg. Werteskala(+- ,1-5) 5. spezielle Werteskala 6. Lösungseigenschaft nach Wervorstellung beurteilen, Teilnutzen bilden 7. Gesamtnutzen bilden

Darstellung: Werteprofil, Stärkediagramm

# Entwurfsprozess

## Gestaltungsprozess

Ziel: Eigenschaften quantitativ festzulegen

Gestalten: Optimieren der Gesamtheit aller Eigenschaften zur bestmöglichen Erfüllung der Anforderungen

### Modulgenerierung

-> individuelle Produkte, paralleles Vorgehen, einfache Wartung/Recycling

### Konkretisierungsstrategie

#### Problemlösezyklus

Informieren und abgrenzen, generieren und varieren, analysieren und validieren (Dimensionieren, Prototyp,Fehlerbaumanalyse, FMEA), bewerten und entscheiden (Nutzwertanalyse, Paarvergleich, Benchmarking)

## Regeln, Prinzipien, Richtlinien des Gestaltens(eindeutig, einfach, sicher)

Eindeutig und einfache Konstruktion in Bezug auf:

Grenzrisiko: nach zeitgemässem Verständnis grösstes Vertretbare Risiko

Zuverlässigkeit: Bauteilzuverlässigkeit, Maschinenzuverlässigkeit, Anlagenzuverlässigkeit, Prozesssicherheit, Betriebssicherheit, Arbeitssicherheit, Umweltsicherheit

Massnahmen: unmittelbare(safe-fail, fail-safe, redundanz=funkt von anderem Bauteil übernommen), mittelbar(Schutzsysteme/-einrichtungen), hinweisende Sicherheit(Schutz = Verringerung Schadenseintrittshäufigkeit/-umfang)

## Gestaltungsprinzipien -> hochwertige Lösung

Bessere Funktionserfüllun, minimale Herstellungskosten/Platzbedarf, kleines Gewicht, hohe Zuverlässigkeit, unmittelbare Sicherheit

#### Funktionsvereinung, Funktionstrennung( Bsp Lampe)

#### Bauteilvereinigung, Bauteilauftrennung(Integral-/Differentialbauweise)

#### Kraftfluss

Regeln: Eindeutigkeit der Kräfte und Kräftführung, geschlossene Kräftekreise, gleiche Beanspruchung, Kräfteumleitung und Verengung vermeiden, sanfte Kraftumlenkung, Statisch Bestimmt

## Gestaltungsrichtlinien (design-to-x)

## Management und Methoden im Entwurfsprozess

Ziel: Simultaneous Engineering (min Kosten, Zeit max Qualität)

## Ergebnisdokument/Dokumentation des Entwurfsprozess

# Organisation

## Organisationsformen in Unternehmungen

### Linienorganisation

### Spartenorganisation

### Projektorganisation

### Teamorganisation

#### Organsisatorische Einheiten und deren Funktion

### Organisationsformen im Vergleich

### Kommuikationskonzept

Was, wie, wann, an wen mitgeteilt werden?

## Konflikte und Widerstände

Sachkonflikt, Rollenkonflikt (Linienentscheide), Kommunikationskonflikt (fehlender Informationsfluss), Persönlicher Konflikt

# Moderation

## Präsentation, Vortrag

## Informationssitzung

## Moderation

Moderation: gemeinsame Arbeit und Diskussion innerhalb der Gruppe, die visualisiert und durch Moderator geführt wird.

### Vorbereitung

### Organsisation

Ort: losgelöst, vorbesichtigt

Teilnehmer: Spezialisten, Querdenker (total ca 6-30 Pers)

Einladung: Ziel(Haupt/ Neben), Ort, Dauer, Ablauf, Vorbereitungsarbeiten

### Werkzeuge

### Ablauf einer Moderation

# Werkstoffe

## Wahl des Werkstoffes

## Eigenschaften der Werkstoffe

## Stahl

Halbzeuge: Drähte, Rohre, Platten, Bleche, Profile

erhöht		             vermindert

### Kennzeichnung der Stähle

#### Unlegierte Baustähle

Alte Bezeichnung

#### Unlegierter Stahl Mn < 1%

#### Legierungsanteil  < 5 % (niedriglegierte St) Unlegierte St mit Mn>1%

Bsp: 10CrMo9-10

#### Legierungsanteil > 5% (hochlegierter Stahl)

Legierungsanteile < 1% werden nicht notiert

## Baustahl

### Unlegierter Baustahl (Tmax = 350°C)

C < 0.22% gut schweissbar

### Automatenstähle

Phosphor-, Schwefel- oder Blei-Zusatz für Zerspanbarkeit und kurze Späne

Eigenschaften: Guter Verschleisswiderstand, schlecht schweissbar, geringe Bruchdehnung und Kerschlagfestigkeit

### Einsatzstähle

Einsatzhärten: kleines C (ca 0.1-0.22%) bis 1mm Tiefe aufgekohlt 
-> C-Anteil bis 0.8%, welcher härtbar ist. (Beachte: Verzug!)

Eigenschaften: hohe Oberflächenhärte, gute Gleiteigenschaften, zäher Kern(-> hohe Dauerfestigkeit, vor allem auf Biegung)

### Vergütungsstähle

C ca 0.2 bis 0.6%, wird vergütet = Härten bei 850°C + Anlassen ca 600°C (verzugsarm)

Eigenschaften: hohe Festigkeit, hohe Kerbschlagzähigkeit, guter Verschleisswiderstand, Gleiteigenschaften

### Nitrierstähle

Aussetzen C-armer Stähle bei 500°C in stickstoffhaltiger Atmosphäre.

Eigenschaften: hohe Härte, zäher Kern, verzugsarm, nicht schweissbar, hohe Flächenbelastung -> abplatzen

### Sonderstähle

Federstähle, warmfeste Stähle, korrosionsfeste Stähle

#### Federstähle

Eigenschaften: hohe Dauerfestigkeit, hohe Festigkeit, sehr hohe Streckgrenze

#### Rost- und säurebeständige Stähle

Ferritische Stähle(bsp Möbel), Martensitische Stähle(bsp Messer), Austenitische Stähle(unmagnetisch, Aussenanwendung)

Für höchste Beständigkeit: Ni-Legierungen

#### Warmfeste und hochwarmfeste (zunderbeständige) Stähle

Festigkeitswerte bis mind 550°C

Eigenschaften: hitzebeständig, schlecht schweissbar, schlecht kaltumformbar, schwierig zu zerspanen, schwierig zu schmieden

Chrom für Zunderbeständigkeit

### Werkzeugstähle

C > 0.4%

Einteilung nach Anwendungsbereiche:

Kaltarbeitsstahl(Schneid-/ Umformwerkz max 200°C)

Warmarbeitsstahl(Druckgussformen, Umformwerkzeuge, T ca 200-400°C)

Schnellarbeitsstahl(spanende Werkzeuge wie Bohrer,… max 600°C

Einteilung nach Zusammensetzung

## Eisengusswerkstoffe

2.1%< C < 4.5%, kostengünstig, tiefere Festigkeitseigenschaften

### Gusseisen mit Lamellengraphit GG

Eigenschaften:  gute Giessbarkeit, gute Zerspanbarkeit, umformen nicht möglich, nicht schweissbar, gute Gleiteigenschaften, hohe Dämpfung, Spröd

### Gusseisen mit Kugelgraphit GGG

Kohlenstoff durch zulegieren von Mg kugelförmig

Eigenschaften: erhöht Festigkeit, Zähigkeit, senkt Dämpfungsverhalten, schweissbar, vergütbar(Festigkeit höher)

### Temperguss

Beim erstarren Graphit nicht ausgeschieden

#### Weisser Temperguss GTW

Entkohlende Atmosphäre->Randentkohlung, versch. Wandstärken möglich Gewicht egal

Eigenschaften: meist schweissbar, hohe festigkeitswerte(im vergleich zu GG)

#### Schwarzer Temperguss GTS

In neutraler Atmosphäre Geglüht. Bauteile < 1kg, konstante Wandstärken

Eigenschaften: nicht schweiss- noch lötbar, nicht für hohe T, vergütbar

## Stahlguss

Eigenschaften: hohe Zähigkeit, Festigkeit, gute Schweissbarkeit (C<0.15%)

Für höchst beanspruchte Teile

Beachte: 2-3% Schwindungsmass, Festigkeitswerte meist reichungsabhängig

## Nichteisenmetalle NE (weniger als 50% Fe)

-Leichtmetalle und Leichmetalllegierungen ( ( 5 kg/dm^3

-Schwermetalle und -Legierungen (> 5 kg/dm^3

### Einteilung NE-Metall-Legierungen

Gusslegierung: zum Giessen

Knetlegierung: für Halbzeug, weitere Umformung oder spanende Bearbeit.

### Kupfer und Kupferlegierungen – NE-Schwermetalle

Eigenschaften: Korrosionswiderstand gegen Feuchtigkeit, Heisswasser und versch. Säuren, gute Schweiss-/ Lötbarkeit, gute Gleit- und Festigkeitseingenschaften, hohe elektrische und wärme- Leitfähigkeit

Fertigungsmöglichkeiten: Giessen, Umformen(Kaltverformung), spanend bearbeitbar.

Rein Kupfer:

#### Kupfer-Zink Legierung (Messing) Zn<45%

#### wird unterteilt:

- (-Messing: Zn < 37%: gute Kaltumformbarkeit(hohe Bruchdehnung)

- (-(-Messing 37% < Zn < 46% gute Bearbeitbarkeit

### NE-Schwermetall – Bronzen (Cu > 60%)

#### Zinn-Bronze/Sn-Bronze (kurz Bronze) (Sn<13%)

Eigenschaften: gute Festigkeitswerte und Härte bei guter Duktilität, ausgezeichnete Gleiteigenschaften

Knetlegierung Sn<8.5%; Gusslegierung Sn<14%

#### Aluminium-Bronze

Eigenschaften: Sehr hohe Festigkeitswerte > 800N/mm^2, hohe Warmfestigkeit,Zunderbeständigkeit, Korrosionsbeständig, schwer Kaltumformbar, Zerspanbar

### Zink und Zinklegierung

( = 7.1 kg/dm^3, verzinken(Korrosionsschutz auf Stahl), Druckguss, !giftig!

### Blei und Bleilegierung

(= 11.3 kg/dm^3, absorbieren Röntgen und radioaktive Strahlen, gegen Säure

### Zinn und Zinnlegierungen

( = 7.3 kg/dm^3, Lote, Überzug auf Stahlbleche(Konserven), Weissbleche

### Nickel und Nickellegierung

( = 8.9 kg/dm^3, galvanische Überzüge(vernickeln), Ni-Be: Federn, 
Ni-Cu-Fe: Monel-Metall: gegen Säuren und Laugen, Ni-Cr-Mo T fest

## Leichtmetalle

### Aluminium und Aluminiumlegierungen

( = 2.7 kg/dm^3, E = 70 000 N/mm^2, neben Stahl am weitesten verbreitet

Eigenschaften: geringes Gewicht, gute festigkeit, Korrosionsbeständigkeit (Oxidschicht), gut giessbar, umformbar, spanbar, in Schutzgas schweissbar (verliert Festigkeit), geringe Warmfestigkeit

Grosse Primär-Herstellungsenergie (16 000 kWh pro t), teuer

#### Reinaluminium

Je reiner sinkt Festigkeit,

Eigenschaften: elektrische, wärme Leitfähigkeit, reflektiert Wärme, Licht, in Schutzgas schweissbar (verliert Festigkeit), schwierig lötbar(Oxidhaut)

#### Al-Knetlegierungen

Können gewalzt, gezogen, gepresst, geschmiedet und geschweisst werden. Bsp:

- Al-Cu-Mg: hohe Festigkeit, gut spanbar, kleiner Korrorsionswiderst.

- Al-Mg-Si: hohe Korrosionsw., vorzügliche elektr. Leitfähigkeit

- Al-Mg: hohe Festigkeit, Korrosionsw(Seewasser, Alkalien)

- Al-Mg-Mn: gleich oben, Warmfester, geringere Festigkeit

- Al-Mn: extrem Korrosionsfest (chemische und Nahrungsindustrie)

#### Al-Gusslegierungen

Druckguss sehr massgenau (wenig Nachbearbeitung)

#### Behandlungen der Al-Legierungen

Aushärten Al-Leg: lösungsglühen

Schweissen: Schutzgas				;Eloxieren

### Magnesium und Magnesium-Legierungen

( = 1.8 kg/dm^3, E = 43 000 N/mm^2

Eigenschaften: gute Festigkeit, zerspanbar (entflammbare Späne!!), nicht kaltumformbar, unempfindlich gegen Schläge, kontaktkorrosion

### Titan und Titanlegierungen

( = 4.53 kg/dm^3, E = 110 000 N/mm^2

Eigenschaften: warmfest, hohe Dauerfestigkeit, tieftemp- tauglich, sehr korrosionsbeständig, schwierig spanbar(späne brennbar), im schutzgas schweissbar, lötbar

## Plastwerkstoffe

Siehe S 154 INA

Werkstoffe nach Mass(Eigenschaften einstellbar)

## Sonderwerkstoffe

### Sinterwerkstoffe

Pulver unter hohen Drücken gepresst, ansschliessend wärmebehandelt.

Eingenschaften: einstellbare Porosität, alternative zu giessen, schmieden

Bezeichnung:

Dichteklasse					Werkstoffgruppe

### Technische Keramik

Man unterscheidet: Oxid- und Nichtoxidkeramiken

Eigenschaften: höchste Festigkeit, Härte sowie chemische und thermische Stabilität, nicht ausreichende Wärmeformbeständigkeit, Kriechneigung, Sintern bei niedrigen Temp., dotierung -> biegefestigkeit

## Verbundwerkstoffe (Composites)

Faserförmige Verstärkungskomponente: Kurz- oder Endlosfaser, gerichtet oder ungerichtet, ingebettet in eine polymere Matrix

Fasermaterial: Glas-(hohe Festigkeit), Aramid- (hohe Festigkeit, Bruchdehnung) und Kohlenstofffasern

Polymeres Matrixsystem: Klebstoff, bestimmt druckfestigkeit

Prepreg: gewünschte faserrichtung in Matrixsystem eingebetet

Beachte: Kostern, nicht besser als isotrope Metalllegierungen!!!

Faserverstärkte Keramik: hohe sprödigkeit

## Korrosion, Korrosionsschutz

### Chemische Korrosion

Kontakt mit Gasen, Wasser, Säuren, Laugen, chemisch aktiven Stoffen

=> Sauerstoffverbindungen (Oxide)   (bsp Stahl + Wasser -> FeO2, Rost)

T hoch => verzundern

### Elektrochemische Korrosion (Kontaktkorrosion)

Untersch Spannungspotzenziale => galvanisches Element => Korrosion

Achtung: Kapillarwirkung

### Korrosionsschutz

Emaillieruen (glasartige Überzüge); Kunststoffbeschichtung

# Fertigungsverfahren

# Urformen

## Urformen aus Flüssigem Zustand – Schwerkraftgiessen

Sandkanteneffekt: Wärmestau

Vakumformen: Verdichtungsprozess durch Vakum

Maskenformen: Anstelle Formsand -> Phenolhaz-Sandgemisch => starre Fromschale

Feingiesse n: Lost wax (Giessbäumchen mit Trauben/Modellen, in keramische Überzüge getaucht.)

Vollformgiessen: Schaum-stoffmodell, das vergast(günstig)

### Konstruktionsrichtlinien Schwerkraftgiessen

Konzentration des Werkstoffs dort wo für Beanspruchung gebraucht!

Reglen: einfacher Kraftfluss, Werkstoff in Richtung Kraftfluss, einfache Formen, von innen nach aussen gestalten, bevorzugte Beanspruchungsart beachten!(Bsp Grauguss: Druckspannung)

Spannungspitzen vermeiden, Verrippung und Randwülste => erhöhung Biege-/Torsionsfestigkeit ohne wesentliche Gewichtszunahme

#### Gusswerkstoffgerechtes Konstruieren

Alle mechanischen, physikalischen, chemischen und  technologischen Werkstoffeigenschaften ausnutzen

Abkühlgeschw + Wanddicke => mechanisch-technologische Eigenschaften

Beachte: Festigkeitsangaben Gusswerkstoffe immer auf 30mm dicke Proben

Minimale Wanddicken!(Unterschreitung -> Versprödung)

#### Modell und Formgerechtes Gestalten

Modellschrägen

#### Form und Modellteilung

Teilebenen nicht von Teilfuge durchschnitten

Hinterschneidungen und Einschnürungen vermeiden(sonst Kerne)

Teilfuge -> kein 



Form-
kastenverstatz

Vermeidung geschlossener Hohlformen

- Vermeidung von Matrialanhäufung

- Keine grossen Radien

- Horizontale Flächen vermeiden

- Giesstrichter und Steiger ausreichend gross

- Gleichmässige Wanddicken

- Aufnahme von Spannungen durch Rippen

- Übergänge Abrunden!!!

- Spitze Winkel vermeiden

#### Heuversche Kontrollkreismethode

#### Vermeidung von Spannungen und Rissen

Schrumpfspannung

#### Vermeidung von Gasblasen:

Schräg angeordnete Flächen (spannungsmässig auch vorteile)

#### Vermeiden sperriger Formen

- Einfache und sicher aufliegende Kerne

- Aussenkerne vermeiden

- verwickelte Teilstücke getrennt giessen

- Bearbeitungszugabe

- Bearbeitete Flächen in eine Ebene

#### Bearbeitungsgerechtes Gestalten

- Spannen und Umspannen berücksichtigen
 (Spannflächen, Spannrahmen; möglichst
 wenig umspannen)

- Werkzeugschnitt, Werkzeugauslauf sowie 
Freiräume beachten

- Keine Schräg liegende Arbeitsflächen

## Urformen aus flüssigem Zustand

### Druckgiessen

Eigenschaften: hohe Masshaltigkeit, sehr gute Oberflächenbeschaffenheit

Putzaufwand gering, Entgraten durch Trovalisieren

Trovalisieren: Teile in Behälter mit Schleifsteinen umgewälzt

Werkstoffe: Alu-,Zink-,Blei-,Kupfer-Zink- oder Mg-Legierungen

Thixo-Casting: pressen im halbflüssigen Zustand ab Stangenmaterial

#### Konstruktionsrichtlinien Druckgiessen

- Ecken verstärken

- Lange durchgehende Bohrungen vermeiden

- Hinterschneidungen verzichten

- Keine Formschrägen erforderlich

### Niederdruckgiessen

Niederdruck-Kokillengiessverfahren: schnelle Abkühlung => feines Korn

### Weitere Verfahren

Schleudergiessen, Stranggiessen, Schäumen

### Faser-Verbund-Werkstoffe

#### Verfahren Handlaminieren

Gewebe von Hand in Form, mit Pinsel oder Walze mit Harz getränkt

#### Verfahren Wickeln

#### Weitere Verfahren

#### Injektionsverfahren, Diafragmatechnik, Vakuumpressen, Strangziehen (Pultrusion), Injektionsverfahren, Diaphragmatechnik, Prepreg

#### Konstruktionsrichtlinien

Harzansammlung vermeiden, grosse Radien, grosszügige Übergänge, steife Gestaltung, unterschiedliche Dehnung bei Wärme und Beanspruchung berücksichtigen, Schrauben und Nieten: Einbettung zur Krafteinleitung, Bohrungen und Einfräsungen senkrecht zu den Verstärkungen

### Urformen aus plastischem Zustand: Spritzgiessen

kostengünstig

#### Konstruktionsrichtlinien Spritzgiessen

- Werkstoff- und werkzeuggerecht: Mindestwanddicken (dicke ca 0.6-3mm), Neigungen, Abrundungen

- Festigkeitsgerecht:(Rippen, Wölbungen, Randgestaltung)

- Toleranzen zur Nachbearbeitung

- Einpressen bzw Einbetten von Metallteilen

- Wirtschaftliche Aspekte (Stückzahl, Form)

#### Gestaltungsrichtlinien

Keine Matrialanhäufung, Anspritzstelle beanspruchungsgerecht, gleiche Wanddicken, Neigungen von 1/100, runde Kanten

### Urformen aus plastischem Zustand: Rotationsgiessen

### Urformen aus plastischem Zustand: Strangpressen (Extrudieren)

Offene Profildüse

### Urformen aus plastischem Zustand: Blasformen

Spritzgegossene Preforms(Vorformlinge) werden aufgeblasen(!Wanddicke!)

# Umformen

### Druckumformen – Freiformen

Freiformen:Umformen mittels nicht oder nur teilweise das Werkstück umschliessende Werkzeug (Schmieden)

#### Konstruktionsrichtlinien Freiformen

- Beachte schmiedbarer Temperaturbereich, Aufwärmzeit

- Zunehmender C-Gehalt => schmiedbarkeit(dehnbarkeit) nimmt ab

Gestaltungsrichtlinien:

- Nicht zu schwere Schmiedstücke

- Einfache Formen mit möglichst parallelen Flächen(rund schwierig)

- Grosse Verformung und schroffe Querschnittsübergänge vermeiden

- Schwierige Schmiedstücke in einfach Einzelteile trennen

## Gesenkformen

Kontinuierliche Materialverschiebung (möglichst klein halten)

=> genau Bauteile, gute Oberflächengüte

Kerbwirkung: spanende bear > gesenkformen > schmieden (preis umgekehrt)

### Konstrukionsrichtlinien Gesenkformen

- Dünne Böden und schlanke Ripen vermeiden

- Aushebeschrägen

- Rotationssymmetrische Teile

- Grosse Rundungen

## Durchdrücken

Werkstück durch formgebende Werkzeugöffnung gedrücket

Strangpressen				Fliesspressen

Vorwärts	             Rückwärts

Auch kombination

Vorwärtsrückwärts-Fliesspressen

### Konstruktionsrichtlinien

- Duktile Materialien

- Axial- und rotationssymmetrisch

Gestaltungsrichtlinien: siehe Gesenkschmieden

## Zugdruckumformen – Tiefziehen (deep drawing)

### Blechumformung

Vokabular: Niederhalter, Blechzuschnitt(Platine)

Nur best. Verhältnis zwischen Platinen-/Napfdurchmesser möglich

- mehrere Züge für tiefe Teile

### Kunststoffumformung – Vakuumtiefziehen

Werkstoff: Thermoplaste

#### Konstruktionsrichtlinien Tiefziehen

## Zugumformen

### Weiten

Umfang eines Hohlkörpers vergrössert. Innen-Hochdruck-Umformen (IHU)

### Tiefen

Vertiefung in ein Blech, Oberflächenvergrösserung durch verringerung der Blechdicke(Bsp Container, Münze)

#### Streckziehen (strech drawing)       und        Hohlprägen

## Biegen

Geradlinige Werkzeugbewegung:

Drehende Werkzeugbewegung

Gesenkbiegen		Walzrichten			         Runden

Beachte: günstig, Starke elastische Rückfederung (-> gezieltes Überbiegen)

### Konstruktionsrichtlinien Biegeumformen

- Möglichst Toleranzen gross -> Freibiegen

- Kanten rund

- Kein zudrücken

- Grosse Verhältnisse r/s versteifen

- Biegekante senkrecht Aussenkante

- Biegeränder sollen frei liegen

- Allseitiges umnehmen: Aussparungen!

- Spitze Ausläufe und schräge übergänge vermeiden

- Kompliziert -> mehrere Einzelteile

### Sicken zur Blechversteifung

Versteifung: durch Rippen, Stege, Sicken

Wahl der Form, Anordnung und Lage der Versteifung unter Berücksichtigung der Beanspruchungsart und –richtung wählen.

#### Gestaltungsregeln

- Sicken auslaufend

- Grosse bleche: unreglemässige Sicken

- Knotenpunkte vermeiden

- Umlaufende Sicken bevorzugen

- Aufgelöstes Sickenbild

- Räumliche Sicken

- Entspannungssicke

- Hilfssicken

Sicken immer in Kraftrichtung (sonst Wirkung negativ)

Randversteifung: Falz

# Trennen

## Zerteilen – Scherschneiden

Offene Schnittlinie: Schere

geschlossene Linie: Stanzen

## Feinschneiden

### Konstruktionsrichtlinien

## Zerteilen - Messerschneiden

Nur eine Schneide

## Spanen mit geometrisch bestimmten Schneiden

### Drehen

Vokabular: HSS (Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl); HM (Hartmetall)

#### Konstrukionsrichtlinien

- Werkzeugauslauf

- Einfacher Formmeisel

- Toleranzen

- Spannmöglichkeiten

- Vermeiden grosser Zerspanarbeit

### Bohren, Senken, Reiben, Fräsen

Technologie: Bestimmte schneide

### Hobeln, Stossen

Hobeln: Werkzeug bewegt sich (nicht Hobeln Holzverarbeitung!!)

Stossen: Werkstück bewegt sich (für kürzere Teile)

### Räumen

### Schleifen (mit rotierendem Werkzeug) (grinding)

Für Mass und Formgenauigkeit oder bearbeiten harter Werkstoffe, unbestimmte Schneide

### Honen (honing)

Eigenschaften: Höchste Formgenauigkeit, feinste Oberflächen (überkreuzte Spuren -> S chmiereffekt); Rund-, Planhonen

### Läppen

Eigenschaften: hochpräzise Oberflächen (spanabhebendes Feinstbearbeitungsverfahren)

Läppen: Das Läppgemisch(Paste oder Flüssigkeit mit gelöstem Korn wird so unregelmässig wie möglich über die plane Läppscheibe geführt(Bsp Planläppen, Seiten-Aussen-Rundläppen)

### Strahlspanen

Wasserstrahl(meist mit Abrasivmittlen: Sand), Laser (Lokale Erwärmung, Oxidation, unschöne Schnittkante, langsam, schnitt überall)

## Abtragen - Thermisches Abtragen

Schmelzschneiden mit Heizelement(Kunstschäume), Plasmaschmelzschneiden

### Funkenerosives Abtragen (Erodieren)

Elektrisch erzeugte Funken tragen kleinste Partikel ab

Bsp Senkerodieren                            Drahterodieren

## Chemisches Abtragen

Chem Reaktionen mit dem Wirkmedium umgesetzt(Bsp TEM: Entgraten)

## Elektrochemisches Abtragen

Werkstück: Anode, Werkzeug Kathode => elektrolytische Zelle

# Fügen

## Montage

### Konstruktionsrichtlinien

- Stapelfähig, orientierfähig

- Kennzeichnen der Vorzugslage

- Selbstausrichtung, einstellmögl

- Zugänglichkeit

- Sichern

- Fügen mit positionierung (zentrieren)

- Kontrolle ermöglichen

## Fügen durch Umformen – Einbetten

### Insert- /outserttechnik

Kombination von Metallteil mit Spritzgiessteil

## Nieten

## Schweissen (wedling Technology)

Schweissen: Verbinden von Werkstoffen im flüssigen Zustand mit oder ohne Zusatzstoff ;Vokabular: Quer-, Längs, Winkelschrumpfungen

### Pressschweissen

Punktschweissen, Rollnathschweissen

### Schmelzschweissen

Gasschmelzschweissen: langsam, nicht automatisierbar), Lichtbogenschweissen: einfach, elektr. Lichbogen (Kurzschlusszündung), Schutzgassatmosphäre (Verdampfung Elektrodenumhüllung)

Unterpulverschweissen:

Schutzgasschweissen: Entkohlung durch Luft verhindern

### Konstrukionsrichtlinien

- So wenig wie möglich Schweissen - sehr teuer, zeitintensiv

- Erwärmung=> Schrumpfung, Eigenspannung, Risse, Beulen, Verzug, partielle Aufhärtung

=> wärmeeinbringung so klein wie möglich

- Schweissanhäufungen und Kreuzungen vermeiden

- Gute Zugänglichkeit zu den Schweissnähten gewährleisten

- Toleranzen so gross wie möglich

- Schweissgüte niedrig

- Abflachungen, Überstände vorsehen

- Ringen, Lagern, Scheiben: Luftspalt

- dünne Platte wölbt auf => dicke Platte besser

- Entlüftungsbohrungen

- Lochschweissungen gegen abheben

- Schweissnähte nicht in Passflächen und nicht bearbeiten

- Schweisspunkte auf Schub beanspruchen

- wenige grosse Punkte, statt viele kleine

Schweisssymbolik:

## Löten

Löten: Verbindung durch einen tief schmelzenden, metallischen Zusatzwerkstoff(Lot), welcher bei Arbeitstemperatur in den Fügespalt gezogen wird (Kapillare Kräfte)

### Konstruktionsrichtlinen

- Grosse Berührungsflächen (Überlappung-> hohes Gewicht)

- möglichst auf Schub beansprucht

Lotformteile: genau Dosierung, keine Kugelbildung, einfache Endkontrolle

## Kleben

Grosse Klebflächen, gut auf Zug und Druck, verstärkungsbleche

Vorteile: billig, gewichtssparend, gleichmässiger Kraftfluss, kleben von unterschiedlichen Materialien

Nachteile: Alterung, gering thermische beständig, Oberflächenbehandlung

Beachte: Entlüftungsbohrungen für Gasentweichung

# Stoffeigenschaftsändern

## Sintern, Brennen

Siehe Sinterwerkstoffe

### Sintern

Verfahren: Pulver mechanisch verdichtet-> Rohlinge(Grünlinge), dann gesintert bei 2/3 Ts => zusammenwachsen der Teilchen durch Diffusion

Nur einfache Bauformen und hohe Stückzahl

### Selektives Laser Sintern (SLS) (Rapid Prototyping)

## Pulvermetallurgisches Spritzgiessen(Metal Injection Moulding: MIM)

MIM: Kombination von Spritzgiessen mit anschliessendem Sintern

Verfahren: Metallpulver wird mit thermoplastischen Bindern und Plastifizierern gespritzt (homogene Masse), und dann durch thermische Zersetzung und Verdampfung entfernt, danach Sintern in Schutzgasatmosph.

Eigenschaften: komplexe Bauteile möglich, enge Toleranzen, Rückführung der Ausgussrückstände -> höchste Werkstoffausbeute

### Konstruktionsrichtlinien

Siehe Spritzgiessen

## Bestrahlen

Parallele Röntenstrahlen ätzen Material weg(für kleine feine Bauteile)

## Fotochemisches Verfahren(Stereolithographie (SLA)

UV-Laser-Strahl härtet Photopolymer-Harz aus.

# Beschichten

## Schmelztauchen

Feuerverzinken: Oberfläche wird Legierung -> elektrochemisches Schutzsystem => Ausbreitung von Rost verhindert, beschränkte chemische Beständigkeit des Zinks (Bsp: Schrauben, Rohre, Karosserieteile)

### Konstruktionsrichtlinie

- Grosser Krümmungsradius

- Keine Rillen, Nuten, Falten Mulden

- Vermeiden von Gasblasen und Rückstände(Bohrungen)

## Beschichten aus körnigem/pulverförmigen Zustand- Thermisches Spritzen (Plasmaspritzen)

Spritzwerkstoff mit Fördergas in Plasma eingeführt, geschmolzen, beschleunigt, gespritzt.

Eigenschaften: erhöht Verschleissfestigkeit, Korrosionsschutz, Reparatur

## Beschichten aus dampfförmigen Zustand – Vakuumbeschichten

Neue Eigenschaften addieren an Kontaktschicht (Bsp: Werkzeuge, Schmuck, Cd, Armaturen)

### Verfahren: PVD (Physical Vapor Deposition)

Drehbarer Halter, im Vakuum beschichten, teuer, extreme Härte

### Konstruktionsrichtlinien

- Ungehinderter Zugang und Abgang

- Schafe Kanten runden

- Keine Hohlräume mit eingeschlossenen Gasen

- Haltestelle unbeschichtet

### CVD (Chemical Vapor Deposition)

## Beschichten aus ionisiertem Zustand – Galvanisches Beschichten

Elektrolyse, hohe Umweltbelastung

### Konstruktionsrichtlinien (siehe Schmelztauchen)

# Dimensionieren

## Eingliederung in Entwicklungsprozess

Immer parallel: Wahl des Werkstoffs und Fertigungsverfahren

## Beziehung zur Mechanik

Modellierung, Materialbezug, Normbezug

## Ziele der Dimensionierung

- Sicherheit gegen Versagen

- Gleichmässige Beanspruchung

- Geeignetes Material und kostengünstige Fertigung

## Ablauf einer Bauteildimensionierung

### Betriebszustände bestimmen

Blastungszustände = Lastfälle Betriebsfaktor bestimmen, 
cB :Überhöhungsfaktor/Unsicherheitsfaktor; Fmax = cB Fnenn

### Selektion der kritischen Bauteile für einzelne Lastfälle

Überlegungen des Kraftflusses, Kraftumlenkung und Kraftverengung

### Freilegen der Bauteile und Bestimmung der äusseren Kräfte/Modellierung

Bestimmen der äusseren Kräfte, Gleichgewichtsbetrachtung

Beachte:	- Seile und Ketten übertragen nur Zugkräfte

- Gelenkstäbe übertragen nur Zug- und Druckkräfte

- Berührungsflächen übertragen bei Reibungsfreiheit nur Normalkräfte

- Wälzkörper übertragen nur Radialkräfte

Modellierung durch einführen von Kräften (verteilte, einzelne). Meist Auswahl des konservativsten (grösste Momente, Kräfte)

### Bestimmung der Kritischen Bauteile und der Schnittkräfte

#### Flächenmittelpunkt

Reduktion der Kräfte und Momente auf den Flächenmittelpunkt

#### Schnittreaktion

### Bestimmung der Spannungen – Spannungstensor T

Bestimme σ1, σ2, σ3 wobei σ1 > σ2 > σ3

(Konvention Maschinenbau (ev Meier…))

Mit Mohrschem Spannungskreis

Aus ebenem Spannungszustand

(ev. Zyklisch vertauschen)

Analytisch (Eigenwertproblem)

Det( T – σ In) = 0 => σ1, σ2, σ3

### Festigkeits- und Versagensberechnung druchführen

Ruhende Belastung (Lastwechsel < 10^4)

Sonst Ermüdungsfestigkeit testen

# Elementare Bealstungsfälle

Ruhende Belastung (Lastwechsel < 10^4), Versagensfälle: Fliessen, Bruch, zu grosse Deformation oder Instabilität

## Werkstoffkennwerte

### Einflüsse auf Werkstoffkennwerte

## Festigkeitshypothesen und Vergleichsspannung für ruhende Beanspruchung

Vergleichsspannung σv: zurückführen eines mehrachsigen Spannungszustand auf eine „äquivalenten“ einachsigen Wert

Versagen: Bruch, Fliessen, zu grosse Deformation, Instabilität(Knicken, Beulen)

Bestimme immer σ1, σ2, σ3 (am sichersten…), INA S118

### Zulässige Vergleichsspannung bei ruhender Belastund

## Bauteilbeanspruchung oberhalb der Grenzbeanspruchung

Liegt vor bei:

- Torsion

- Biegung

- druckbelasteten, dickwändigen, rotationssymmetrischen Bauteilen

- Kerben

# Kerbwirkung

## Kerben, Kerbwirkung und Formzahl

Kerben sind konstruktions- oder funtkionsbedingt wie:

- Querschnittsänderungen (Bohrung, Nuten, Absätze)

- Kraftumlenkung (Ecken, Ringverstärkung, Überlappung)

- Steifigkeitsänderungen (Löt oder Klebfugen)

- Verunreinigungen (Poren, Einschlüsse, Risse, Korrosion)

### Formzahl

Allgemein gilt: (σ(Zug) < (σ(Biegung) < (τ(Torsion)     und ( > 1

Ausnahme: ( < 1:

Loch in der Mitte

#### Fromzahl für Absatz und Rundnut

#### Formzahl für Absatz mit Freistich

#### Formzahl für Rundstäbe mit Querbohrung

## Kerb-Einfluss-Überlagerung

Möglichst keine Überlagerung der Kerben

Überlagerte Formzahl ( = (1 * (2

## Einfluss der Kerbwirkung auf die Festigkeitsrechnung

## Gestaltungsrichtlinien zur Minderung der Kerbwirkung

- Entlastungskerbe (sanftere Umlenkung)

- Gemässigtes einbringen des Momentes

- Oberflächenspannung

- Kraftflüsse eindeutig, möglichst geradelinig und kurzer Weg

- Verengung durch Kerben verhindern

- Günstige Kerbform wählen

# Elementare Beanspruchungsfälle

## Zug-, Druck-Beanspruchung

## Biegebeanspruchung

### Drehung des Koordinatensystems um die x-Achse

### Verschiebung des Koordinatensystems in der y-z-Ebene/ Satz von Steiner

Querschnitt aus einzelnen Flächen:

Addition der Teilflächenmomente

## Torsionsbeanspruchung

### Rotationssymmetrische Torsionsbeanspruchung

### Nichtrotations-symmetrische Querschnitte

### Rechteckprofile

siehe auch Case Radaufhängung S 80

### Offne, dünnwandige Profile mit konstanter Wandstärke

Profildicke s, (betrachten Querschnitt (nicht ganzen Körper))

Vorgehen: Zerlege in einzelne Rechtecke mit grossem Verhältnis

Erst Näherung für τmax:

Maximale Schubspannung in einem dieser Querschnitte:

=>

=>Maximale Randschubspannung

### Geschlossene, allgemein dünnwandige Profile

Annahmen

Voraussetzungen:

- keine Normalspannung in 
s-Richtung und x-Richtung

Verwende immer geschlossene Profile bei Torsion

## Schubbeanspruchung

Erster Überschlag:

Nichtschlanke Träger:

Wobei ( vom Schwerpunkt (Hy(z) bezüglich y-Achse), A* von z aus bis freier Rand

Achtung: KONVENTION

### Rechteckquerschnitte

### Kreisquerschnitt

### Offene dünnwandige Querschnitte

Bsp U-Profil

### Torsion infolge Schub/Schubmittelpunkt

Damit Schubfluss Gegenuhrzeigersinn braucht es Moment im Uhrzeigersinn => Sekundäre Torsion

Entgegenwirken: Kraft im Schubmittelpunkt angreifen lassen.

Nicht normierte Symbole für Prinzipskizze

# Technisches Zeichnen

## Visualisieren

### Zeichnungsarten

## Technische Zeichnung

Genormt, enthält alle geometrischen Infos

### Arten von Technischen Zeichnungen

Einzelzeichnung, Bauteilzeichnung, Fertigungszeichnung, Zusammenstellzeichnung, Baugruppenzeichnung (Bsp Schweisszeichnung)

### Schriftfeld

## Darstellungsprinzipien

Europäische Projektion

### Projetkionsarten

### Linienarten

Linienabstand minimal 0.7 mm

Volllinie breit: Sichtbare Umrisse und Kanten

Volllinie schmal: Fiktive Kanten, Masslinien, Masshlifslinien, Schraffurlinien, Hinweislinien, Bruchlinien

Strichlinie schmal: Verdeckte Umrisse und Kanten

Strichpunktlinie schmal: Mittellinie, Symmetrielinie

Strich Zwei Punkt Linie: Angrenzende Bauteile, Bauteile vor der Schnittebene, Biegelinie in der Abwicklung

Strichpunktlinie schmal an den Enden Volllinie breit: Kennzeichnung der Schnittebene und Schnittverlauf

Beachte: Unsichtbare Kanten entweder komplett darstellen oder komplett weglassen.

### Darstellungskonvention

Vollwellen, Achsen, Bolzen, Stifte, Schrauben werden nicht geschnitten

Hohlwellen, Hülsen, Achsen mit Bohrung dürfen geschnitten werden

## Formelemente

Geometrisch abgeschlossene Bereich eines Bauteils, der eine spezifische Funktion erfüllt. Bsp: Freistich, Fasen, Gewinde, Rändel, Kordel

## Maschinenelemente

Einzelteile, Komponenten, Baugruppen. Bsp:

## Bemassung

### Bemassungsart

### Prüfung der Bemassung

## Toleranzen

### Masstoleranzen

Funktionsmasse werden toleriert, Nichtfunktionsmasse: Allgemeintoleranzen

Nennmass = Mindestmass + unteres Abmass = Höchstmass – oberes Abmass

Iso-Toleranzen: INA s. 186

### Form und Lagetoleranzen

S172 INA

Beachte Bezugselement:

Oberfläche <-> Achse

### Oberflächen

Ra: Mittenrauhwert, arithmetisch;   VSM S.83, INA S 166

## Stücklisten und Zusammenstellzeichnungen

# Tipps

Verschraubung : VSM41-42, 88-89, 123-131

## Fehlersuche

## Definitionen

Marktleistung: Sammelbegriff für Verkaufsaktivitäten; Verkauf von Produkten, Beratund, Garantie, Service

Physikalischer Effekt vs Wirkprinzip: Wirkprinzip konkreter, baut auf physikalischen Effekten auf, durch Geometrie, Werkstoff, … ergänzt

Stufenwerkzeug(Folgewerkzeug): Werkzeug, welches im Takt mehrere Umform- (und z.T. Strang-) –operationen vornehmen kann.

Blindniet: Nietstelle nur von einer Seite zugänglich. Gegenkraft wird über einen Dorn mit einer Sollbruchstelle aufgebracht

## Aufgaben

d = 10, s = 1

Formzahl (Freistich&Absatz Bestimmen:

Bestimme D, d, r (ergibt sich D1, t) und setze diese bei (Absatz und (Rundnut ein (gleiche Buchstaben)

# Cases

## Materialbestimmung

## Rückruf Mercedes

Kosten FMEA

## Funktionsanalyse

## Kostenrechnung

## Kommunikation

## Case Festplatte

## Case Kombizange

## Case Spannungstensor

mit

vernachlässigbar

schub- und Gestaltänderungshypothese =>

## Case Kupplung, Fehler erkennen

## Case Riemen

Fs: Normalenkomponente um Kraft durch Reibung zu Übertragen, Fs = f(MT, D)

Vorgehen: MT => FT1 (Syst trennung Rad)

Dann nur Stab betrachten

## Case Kerbwirkung

Spannungen: σX τT τQ berechnen

Formzahl Absatz mit Freistich ist Kombination aus Formzahl Absatz, Formzahl Rundnut.

Für Normalspannnung				für Schubspannung

## Case Radaufhängung

Ges: Belastung Vierkantprofil

(Schub infolge Querkraft,

Normalkraft infolge Mb)

Schub infolge Torsion

Beachte Verhältnis h/b -> c1, c2

# Mechanikformeln

# Text boxes

1

2

4

3

Synthese

Analyse

α= 20°

Ist ok

Stanzmaschine alt=> Linearmotor, oder Elektromagnet