# Häufig gebrauchte Formeln und Nützliches
## Einheiten
100 cdot {N over mm^2} = 100'000'000 Pa = 1 cdot 10^8 Pa
## Elementare Beanspruchungsfälle
### Zug und Druck
Normalspannung	%sigma_i = F_i over A_i	Zugspannung: %sigma > 0 / Druckspannung: %sigma < 0

### Biegebeanspruchung
Maximale Normalspannung	%sigma_{x,max} = {M_b over I_y } cdot z_max = M_b over W_y W_y = I_y over Z_max
Schubspannung	%tau = F over A_Querschnitt

#### Beispiele Widerstandsmoment
Rechteck	W_b = {b cdot h^2} over 6 beim Quadrat W_b = b^3 over 6
Kreis	W_b = %pi cdot {{r^3} over 4} = %pi cdot {{d^3} over 32}
Kreisring	W_b = {%pi over 4} cdot {{R^4-r^4} over R} = {%pi over 32} cdot {{D^4-d^4} over D}
Dreieckprofil	W_b = {b cdot h^2} over 24

### Torsionsbeanspruchung
Maximale Schubspannung	%tau_{%phi,max} = {T over I_p} cdot r_max = T over W_p W_p = I_p over Z_max

#### Beispiele polares Widerstandsmoment
Rechteck	I_p = {b cdot h^3} over 12 beim Quadrat I_p = b^4 over 12
Kreis	W_p = %pi cdot d^3 over 16
Kreisring	I_p = {%pi over 4} cdot left( R^4 - r^4 right) = {%pi over 64} cdot left( D^4 - d^4 right)
Dreieckprofil	I_p = {b cdot h^3} over 36

## Diverse Kräfte, Leistungen
### Fliehkraft
F_max=m cdot r cdot %omega_max^2
### Leistung
P= M cdot %omega %omega= 2 cdot %pi cdot f
## Nützliche Seiten im INA
1. Werkstoffkennwerte (E- %nu )	S.111
2. Widerstandsmomente	S.119
3. '' verschiedene Bezugsachsen (verschieben)	S.122
4. polare Widerstandsmomente	S.123
5. Vergütungsstähle ( %sigma_s %sigma_b )	S.144-146
6. ISO Toleranzen- ISO Passungen	S.178-188
7. Lagertypen (Wälzlager)	S.215
8. Index	S.253