## Slide 1
ETH Zürich Thermodynamik I

## Slide 2
ETH Zürich Thermodynamik I

## Slide 3
Thermodynamik I – Übung 6
ETH Zürich Thermodynamik I

## Slide 4
ETH Zürich Thermodynamik I
Ablauf
Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik
Reversible vs. Irreversible Prozesse
Kreisprozess nach Carnot
  Thermischer Wirkungsgrad
  Schlussfolgerungen
Entropie
  Ideale Gase

## Slide 5
ETH Zürich Thermodynamik I
Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik
Prozesse laufen spontan nur in eine vorgegebene Richtung ab
Beispiel:
Der zweite Hauptsatz erlaubt uns eine Aussage über folgende 2 Dinge zu machen:
  Richtung, in welche Prozess ablaufen wird
  Anteil der vorhandenen Energie, die in Arbeit umgewandelt werden kann

## Slide 6
ETH Zürich Thermodynamik I
Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik
2 Formulierungen für den zweiten Hauptsatz:
  Formulierung nach Clausius: Wärme kann nicht von selbst (spontan) von einem Körper mit tieferer Temperatur auf einen Körper mit höheren Temperatur übertragen werden.
  Formulierung nach Kelvin-Planck: Ein Kreisprozess kann zugeführte Wärme nicht zu 100% in Arbeit umwandeln. Es gibt immer Abwärme.
Notes: Bsp. für Formulierung nach Clausius: Heissen Kaffebecher in kalten Schnee stellen  Kaffe kühlt ab, Schnee schmilzt (NICHT Kaffee wird heisser und Schnee noch kälter)

## Slide 7
ETH Zürich Thermodynamik I
Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik
Erklärung zur Formulierung nach Kelvin-Planck:
  1.Haupsatz würde bei linker Situation ver- langen, dass gesamte Wärme QH zu Arbeit WKP umgewandelt wird
  2. Hauptsatz sagt nun aber, dass dies unmöglich ist, da jeder KP ein zweites Reservoir auf tieferer Temperatur braucht, an das Abwärme abgegeben werden kann
Reservoir, TH
QH
KP
WKP
Reservoir, TH
KP
QH
WKP
Reservoir, TC
QC
Perpetuum Mobile 2. Art
Notes: Wärmereservoir = geschlossenes System, dessen Temperatur immer konstant bleibt, unabhängig davon wie viel Wärme zu- oder abgeführt wird (Idealisierung von grossen Systemen wie z.B. einem See, Flüssen oder der Atmosphäre, wo das Entziehen / Zuführen von Energie die Temperatur des Gesamtsystems kaum ändert)

## Slide 8
ETH Zürich Thermodynamik I
Reversible vs. Irreversible Prozesse
Prozess ist reversibel resp. umkehrbar wenn Ausgangszustand im System und allen Teilen der Umgebung wieder hergestellt werden kann.
Bei einem reversiblen Prozess wird genau die abgeführte und verlustlos gespeicherte Energie benötigt um das System wieder in den Ausganszustand zurückzuführen.
Reale Prozesse sind immer irreversibel

## Slide 9
ETH Zürich Thermodynamik I
Kreisprozess nach Carnot
Der Carnotprozess beschreibt einen idealisierten Kreisprozess, welcher aus 4 reversiblen Teilprozessen besteht:
  12: Adiabate Kompression (TC  TH)
  23: Isotherme Expansion (Wärme QH aus Reservoir TH bezogen)
  34: Adiabate Expansion (TH  TC)
  41: Isotherme Kompression (Wärme QC an Reservoir TC abgegeben)
Für die Temperaturen gilt also:
  T1 = T4 = TC
  T2 = T3 = TH

## Slide 10
ETH Zürich Thermodynamik I
Kreisprozess nach Carnot
Wärme-Kraft-Maschine: Wird der Carnot Prozess im Uhrzeigersinn betrieben, leistet er Arbeit. D.h. Wärme wird aus heissem Reservoir bezogen und zu einem gewissen Teil in Arbeit umgewandelt. Rest wird als Abwärme ans kalte Reservoir abgegeben.
Wärmepumpe / Kältemaschine: Beim Durchgang im Gegenuhrzeigersinn muss Arbeit hineingesteckt werden um Wärme aus dem kalten Reservoir auf höheres Temperaturniveau ins warme Reservoir zu verschieben

## Slide 11
ETH Zürich Thermodynamik I
Kreisprozess nach Carnot – Thermischer Wirkungsgrad
Der thermische Wirkungsgrad für einen Kreisprozess gibt das Verhältnis zwischen geleisteter Arbeit und zugeführter Wärme wider:
Laut 1. Hauptsatz gilt lediglich (für Qab=0)
Da nun aber laut 2. Hauptsatz Qab≠0 gilt für den thermischen Wirkungsgrad
Der Wirkungsgrad macht also eine Aussage darüber, wieviel Wärme in Arbeit umgewandelt wird
Notes: W_KP bezeichnet die Nettoarbeit (evtl. in Rohner ZF S. 5 oben links anpassen von «nutz» zu «netto») = vom Sys. geleistete Arbeit – am Sys. geleistete Arbeit
Q_zu meint wirklich nur zugeführte Energie
1. HS: Delta U = 0 für KP (da U Zustandsgrösse)  W_KP=Q_zu-Q_ab (im KP)

## Slide 12
ETH Zürich Thermodynamik I
Kreisprozess nach Carnot – Thermischer Wirkungsgrad
In einem Carnot Prozess gilt:
  Q23 = Qzu = QH bzw. Q41 = Qab = QC
  (Beweis Kap. 6.6)
Damit folgt für den thermischen Wirkungsgrad von einem Carnot Prozess:
Notes: Wärme nur bei isothermer Expansion (2-3) zugeführt
Wärem nur bei isothermer Kompression (4-1) abgeführt

## Slide 13
ETH Zürich Thermodynamik I
Kreisprozess nach Carnot – Schlussfolgerungen
Der thermische Wirkungsgrad eines Carnot Prozesses besagt, wieviel Arbeit theoretisch maximal aus einem (idealen/reversiblen) Prozess gewonnen werden kann, der zwischen 2 bestimmten Wärmereservoirs (mit TH und TC) abläuft
Alle reversiblen Kreisprozesse, die zwischen denselben Wärmereservoirs arbeiten, haben denselben thermischen Wirkungsgrad
Thermische Wirkungsgrade von irreversiblen Kreisprozessen sind immer kleiner als von reversiblen Kreisprozessen zwischen den selben thermischen Reservoirs (da Irreversibilität Verlust von möglicher Arbeitsleistung bedeutet)

## Slide 14
ETH Zürich Thermodynamik I
Entropie
Die Entropie beschreibt 2 Dinge:
  Die Richtung, in welche ein Prozess spontan abläuft
  Mass für Irreversibilität eines Prozessablaufs (Chemie: Mass der Unordnung)
Die Entropie S ist eine Zustandsgrösse und hat die Einheit J/K.
Erzeugte Entropie Serz ist jedoch keine Erhaltungsgrösse (Entropie wird bei
irreversiblen Prozessen produziert, kann jedoch nicht vernichtet werden)
Ein Prozess wird spontan immer in Richtung der zunehmenden Entropie verlaufen
Notes: Reversibler Prozess = keine Entropie wird erzeugt
Irreversibler Kreisprozess: Entropiedifferenz S_2 – S_1 = 0 J/K, aber S_erz von 0 verschieden

## Slide 15
ETH Zürich Thermodynamik I
Entropie
Isentrope Prozesse: Prozess bei konstanter Entropie (Zustandsgrösse!)
Wichtig für heutige Übung:
Mehr dazu in der nächsten Übung
Ein reversibler adiabater Prozess ist gleichzeitig ein isentroper Prozess
Notes: Umgekehrte Richtung gilt nur für ideales Gas
Reversibel alleine bedeutet nur, dass keine Entropie erzeugt wird, sagt aber nichts über die Änderung der Entropie als Zustandsgrösse aus

## Slide 16
ETH Zürich Thermodynamik I
Isentroper Prozess – ideale Gase
Verhältnis der spezifischen Wärmekapazitäten:
Für cp und cv konstant (also auch konstant) kann für einen isentropen Prozess folgendes geschrieben werden:
 eine isentrope Änderung ist ein polytroper Prozess
mit Polytropenkoeffizient n =

## Slide 17
ETH Zürich Thermodynamik I