## Slide 1
Thermodynamik I – Übung 1
ETH Zürich Thermodynamik I

## Slide 2
ETH Zürich Thermodynamik I
Ablauf
Begriff des Systems
Zustandsgrössen
p,v,T-Beziehung
p-v-Diagramm, T-v-Diagramm
Dampfmassenanteil
Lineare Interpolation

## Slide 3
ETH Zürich Thermodynamik I
Begriff des Systems – Systemgrenzen & Bilanzen
Bei jeder thermodynamischen Analyse immer Systemgrenzen definieren
Systemgrenze trennt System von der Umgebung
Wieso System definieren? Man braucht ein System, für welches eine Bilanz aufgestellt werden kann  Thermodynamik 1 hauptsächlich Bilanzen (Energie/Massen)

## Slide 4
ETH Zürich Thermodynamik I
Begriff des Systems - Beispiel
http://www.auto-motor-und-sport.de/testbericht/alternative-antriebe-konzept-ueberblick-713842.html

## Slide 5
ETH Zürich Thermodynamik I
Begriff des Systems – Grundbegriffe I
Offenes System: Massenströme über Systemgrenzen
Geschlossenes System : Keine Massenströme über Systemgrenze
Isoliertes / adiabates System: Keine thermische Energie / Wärmeströme über Systemgrenze
Nicht isoliertes / diathermes System: Thermische Energie / Wärmeströme über Systemgrenze
Abgeschlossenes System: Keine Massenströme und keine Energieströme über Systemgrenze
Notes: Beispiel Kaffeebecher: (Skizze an Wandtafel)
Systemgrenze um den Becher herum
Offenes System: leerer Becher wird mit Kaffee gefüllt (Kaffeemasse fliesst über die Grenze um den Becher herum in den Becher hinein)
Geschlossenes System: Becher ist jetzt voll, wir giessen keinen Kaffee mehr hinein, Deckel drauf so dass nichts aus dem Becher hinaus verdampfen kann, darf Wärme abgeben
Isoliertes / adiabates System: Kaffeebecher und Deckel isolieren perfekt, d.h. tauschen keine Wärme mit der Umgebungsluft aus
Nicht isoliertes / diathermes System: [realistische Betrachtung] Kaffee im Becher kühlt langsam ab, weil er Wärme durch den Becher hindurch nach Aussen abgibt
Abgeschlossenes System: Deckel drauf so dass nichts verdampfen kann und perfekt isolierender Becher (zudem auch keine anderen Energieformen wie elektrische oder mechanische Energie über Systemgrenze)

## Slide 6
ETH Zürich Thermodynamik I
Begriff des Systems – Grundbegriffe II
Homogene Systeme: Systeme, bei denen chemische und physikalische Zusammensetzung überall gleich ist (makroskopisch betrachtet, nicht auf Molekülebene «hineingezoomt»)
  Chemisch homogen: System hat überall gleiche chemische Zusammensetzung
  Physikalisch homogen: System hat überall die gleichen physikalischen Eigenschaften (Dichte, Viskosität,…). Wenn nur eine Substanz betrachtet wird: erfüllt wenn die gesamte Substanz denselben Aggregatszustand hat. (Bei mehreren Substanzen nicht zwingend: Wasser & Öl beispielsweise mischen sich nicht)
Notes: werden immer nur homogene Systeme betrachten.
Beispiel Kaffeebecher: jetzt betrachten wir nur den Inhalt des Bechers (nicht mehr den Becher selber)
Würfelzucker hinein: zu Beginn liegt der Würfelzucker am Boden des Bechers und löst sich erst langsam auf  nicht homogenes System da der Würfelzucker ganz andere chemische und physikalische Eigenschaften hat als der Kaffee im Becher
Nach langer Zeit hat sich der Zucker vollständig aufgelöst und gleichmässig im Kaffee verteilt: chemisch und physikalisch homogenes System
Bsp. Chemisch homogen, physikalisch inhomogen: Eiswürfel in Wasser

## Slide 7
ETH Zürich Thermodynamik I
Zustandsgrössen – Begriffe I
Zustandsgrösse: Eigenschaft, die thermodynamischen Zustand eines Systems definiert. Unabhängig vom Prozess bzw. Weg der zurückgelegt wurde, um zu dem Zustand zu gelangen. Bsp.: Druck, Temperatur, Volumen, Masse, Stoffmenge. Bsp. aus Mechanik: potentielle Energie vs. Arbeit bei Besteigung eines Berges
Intensive Zustandsgrössen ändern Wert bei gedachter Teilung des Systems nicht (z.B. Druck, Temperatur)
Extensive Zustandsgrössen sind abhängig von Stoffmenge (z.B. Gewicht, Anzahl Mol)
Spezifische Zustandsgrössen sind extensive Zustandsgrössen, welche auf Masseneinheit bezogen werden (pro Masse)  intensive Zustandsgrössen
Notes: Beispiel für Zustandsgrössen aus Mechanik: Besteigung eines Berges
Je nach Weg der gewählt wird Rückenwind oder Gegenwind. Totale Arbeit bestehe aus potentieller Energie zur Besteigung des Berges + Arbeit gegen den Wind oder vom Wind an uns geleistet. Potentielle Energie hängt nur ab von der Höhe über Meer des Berggipfels  wegunabhängig (Zustandsgrösse). Arbeit ist aber wegabhängig (Rücken- oder Gegenwind) (keine Zustandsgrösse)
Beispiel intensive / extensive Zustandsgrössen: Behälter gefüllt mit Gas, Trennwand einbringen, nur noch eine Hälfte betrachten  Druck & Temperatur immer noch gleich (intensive Zustandsgrössen), aber Gewicht des Gases, Anzahl Mol halbiert (extensive Zustandsgrössen)

## Slide 8
ETH Zürich Thermodynamik I
Zustandsgrössen – Begriffe II
Spezifisches Volumen: Gibt Verhältnis von Volumen zur Masse im System

Spezifische innere Energie: Gibt die gespeicherte Energie in einem kg Masse des jeweiligen Zustands an


## Slide 9
ETH Zürich Thermodynamik I
p,v,T-Beziehung
p, v und T wichtigsten Zustandsvariablen für einfaches (d.h. geschlossenes) System
Es gilt: p = f(v,T)
Sättigungszustand: Zustand entlang Grenzlinie zu Zweiphasengebiet
Kritischer Punkt: (Wasser: 374°C & 220 bar) Keinen Unterschied zwischen g,l darüber Für Werte: Tab. A-2 ganz unten
Tripellinie: Stoff existiert gleichzeitig g,l,s
Notes: Fragen an alle: Was für ein Stoff gemäss dem Bild rechts?
Lösung: Wasser, erkennbar an Ausbuchtung links im Bild (Dichteanomalie von Wasser, Eis ist weniger dicht als flüssiges Wasser; folge dazu Isobare bei sinkender Temperatur auf Seite Liquid)
Diagramm nur auf Oberfläche des gezeigten Volumens ablesen
Kinetische & Potentielle Energie des Wassers werden bei dieser Betrachtung vernachlässigt
p = f(v,T) Hintegrund: jede Art mit der der Energiezustand eines Systems geändert werden kann, bedingt eine unabhängige Zustandsvariable. Für ein einfaches System geschieht dies durch Transport von Wärme oder Arbeit über Systemgrenze  2 unabhängige Zustandsvariablen.

## Slide 10
ETH Zürich Thermodynamik I
p-v Diagramm, T-v Diagramm
Isotherme
Isobare
l
l
l & g
g
g
l & g
pkrit
Tkrit
Notes: Unter der Kurve im flüssig-gasförmig Zweiphasengebiet (ergänzen in ZF von Patrik Rohner)
Unterkühlte Flüssigkeit
Überhitzten Dampf
Isotherme und Isobare verlaufen waagrecht im Zweiphasengebiet, da ganze Energie in Zustandsänderung investiert wird (Verdampfungswärme)
Erklärung: Beginne im Gebiet der unterkühlten Flüssigkeit, folge der Isothermen oder Isobaren
p-v-Diagramm: Sieden wenn Druck = Dampfdruck des Wassers
T-v-Diagramm: Sieden wenn Temperatur = Siedetemperatur

## Slide 11
ETH Zürich Thermodynamik I
Dampfmassenanteil
Gibt den Massenanteil des Dampfes an der Gesamtmasse im Zweiphasengebiet an:
Hilfsgrösse um Zustandsgrössen innerhalb Zweiphasengebiet zu bestimmen:
Analog für spezifische innere Energie u
Notes: Frage: Dampfmassenanteil bei gesättigter Flüssigkeit und bei gesättigtem Dampf?
Lösung: 0, 1
Beispiel!

## Slide 12
ETH Zürich Thermodynamik I
Lineare Interpolation
Falls Tabellenwert nicht vorhanden ist, muss linear interpoliert werden
Dabei sind x und y tabellierte Werte
Hinweis: Formel folgt aus Ähnlichkeit von Dreiecken:
T1
T2
Tgeg
u2
uges
u1
Notes: Nimm die zwei Tabellenwerte, die am nächsten beim gegeben liegen (einer soll grösser sein, der andere kleiner als der gegebene Wert): hier x_geg, x_1 kleiner, x_2 grösser
Gesuchter Wert y_ges liegt zwischen zu x_1 gehörendem Wert y_1 und zu x_2 gehörendem Wert y_2
Annahme einer linearen Änderung der Tabellenwerte (ist eine Näherung)
Beispiel!