## Slide 1
Thermodynamik I – Übung 7
ETH Zürich Thermodynamik I

## Slide 2
ETH Zürich Thermodynamik I
Ablauf
Recap: Inkompressible Flüssigkeiten
Recap: Spezifische Wärmekapazitäten
Leistungsziffer für Kältemaschine
Leistungsziffer für Wärmepumpe
Entropie
T-s-Diagramm
TdS-Gleichungen
Entropiedifferenzen
Entropiebilanz für geschlossene Systeme
Entropiebilanz für offene Systeme
Isentroper Wirkungsgrad

## Slide 3
ETH Zürich Thermodynamik I
Recap: Inkompressible Flüssigkeiten
Für inkompressible Flüssigkeiten gilt: Spezifisches Volumen und spezifische innere Energie praktisch nur Funktion der Temperatur (und nicht des Druckes)
2 Möglichkeiten um Zustandsgrössen oder deren Differenz zu bestimmen:
  Tabellen:
  Spezifische Wärmekapazitäten: A-19
Für spezifische Wärmekapazitäten bei inkompressiblen Flüssigkeiten gilt: (Skript S.68)
Notes: inkompressibel = Druckänderung bei konstanter Temperatur ändert das Volumen nicht
p-v-Diagramm z.B. für Wasser: Bewegung auf Isotherme, links vom Zweiphasengebiet sehr steil  grosse Druckänderung bewirkt nur kleine Änderung im spezifischen Volumen (also Volumen pro Masse)  Druck hat kaum Einfluss auf Volumen des flüssigen Wassers  häufig wird die Annahme der inkompressiblen Flüssigkeit für Wasser in flüssiger Form getroffen
Vorzugsweise wird mit Tabellen gearbeitet

## Slide 4
ETH Zürich Thermodynamik I
Recap: Spezifische Wärmekapazitäten
Inkompressible Flüssigkeiten:
Ideale Gase:

## Slide 5
ETH Zürich Thermodynamik I
Leistungsziffer für Kältemaschine
Mit einer Kältemaschine will man dem kalten Reservoir möglichst viel Wärme entziehen und dafür möglichst wenig Arbeit aufwenden
Bei Kältemaschinen arbeitet man nicht mit dem thermischen Wirkungsgrad sondern mit der Leistungsziffer, welche folgendermassen definiert ist:
Für eine Carnot- bzw. reversible Kältemaschine folgt:
Notes: Allgemein zu Wirkungsgraden & Leistungsziffern: immer NUTZEN/AUFWAND
Je nach dem was unser Nutzen und unser Aufwand sind, andere Formel
Bsp. Thermischer Wirkungsgrad für eine Wärme-Kraft-Prozess: Aus Wärme soll Arbeit gewonnen werden, d.h. Nutzen = geleistete Netto-Arbeit und Aufwand = zugeführte Wärme

## Slide 6
ETH Zürich Thermodynamik I
Leistungsziffer für Wärmepumpe
Mit einer Wärmepumpe will man ein Objekt auf einer höheren Temperatur halten, d.h. man interessiert sich für den Wärmestrom , welcher an das Reservoir auf höherem Temperaturniveau abgegeben wird
Die Leistungsziffer ist folglich definiert als:
Für eine Carnot- bzw. reversible Wärmepumpe folgt:

## Slide 7
ETH Zürich Thermodynamik I
Entropie
Die Entropie beschreibt 2 Dinge:
  Die Richtung, in welche ein Prozess spontan abläuft
  Mass für Irreversibilität eines Prozessablaufs
Die Entropie S ist eine Zustandsgrösse
Ein Prozess wird spontan immer in Richtung der zunehmenden Entropie verlaufen
Die erzeugte Entropie Serz ist jedoch keine Erhaltungsgrösse und darf nicht mit der Zustandsfunktion S verwechselt werden. Entropie wird bei irreversiblen Prozessen erzeugt und kann nicht vernichtet werden. (Bsp. Bei Entropiebilanz)

## Slide 8
ETH Zürich Thermodynamik I
T-s Diagramm
Dom für reale Stoffe
Isochoren (v=const) verlaufen steiler als Isobaren (p=const)
Notes: Grau schattierter Bereich = Bereich des idealen Gases

## Slide 9
ETH Zürich Thermodynamik I
TdS-Gleichungen
1. TdS-Gleichung: Analog:
2. TdS-Gleichung: Analog:
Da TdS-Gleichungen nur Zustandsgrössen enthalten, gelten sie auch für irreversible Prozesse (obwohl im Hinblick auf reversiblen Prozess hergeleitet)
Notes: Herleitung

## Slide 10
ETH Zürich Thermodynamik I
Entropiedifferenzen
Wichtig: Sprechen wir von Entropiedifferenzen betrachten wir, wie sich die Zustandsfunktion S zweier Zustände unterscheidet (nicht Serz)
Es gibt folgende Möglichkeiten um Entropiedifferenzen zu berechnen:
  Reale Stoffe: Tabellen
  Ideale Gase: 1.) Tabellen
            2.) Formel mit spezifischen Wärmekapazitäten
  Inkompressible Flüssigkeiten: Formel mit spezifischen Wärmekapazitäten
  TdS-Gleichungen

## Slide 11
ETH Zürich Thermodynamik I
Entropiedifferenzen – ideale Gase
Bestimmung mit Tabellen:
Bestimmung mit Formel:
Notes: Fehler in Rohner-ZF auf S.5, untere Gleichung (T,v):

## Slide 12
ETH Zürich Thermodynamik I
Entropiedifferenzen – inkompressible Flüssigkeiten
Für inkompressible Stoffe gilt : Resp. für c = const:

## Slide 13
ETH Zürich Thermodynamik I
Entropiebilanz für geschlossene Systeme
Die Entropiebilanz für einen Prozess 12 in einem geschlossenen System mit konstanten Temperaturen an Systemgrenzen lautet:
  TG: Temperatur an Systemgrenze, bei welcher Wärme übertragen wird
  Ein adiabater und reversibler Prozess ist gleichzeitig isentrop!
  (Aber umgekehrt nicht nicht unbedingt)
Clausius Ungleichung:
Serz = 0  reversibler Prozess
Q = 0  adiabater Prozess
S2 – S1 = 0  isentroper Prozess
Notes: BSP AN TAFEL!!!

## Slide 14
ETH Zürich Thermodynamik I
Entropiebilanz für offene Systeme
Analog zur Energie wird auch Entropie über Massenströme in ein System hineingeführt
Die Entropiebilanz für offene Systeme lautet:
Die Gleichung hat die Einheit J/(K•s)

## Slide 15
ETH Zürich Thermodynamik I
Isentroper Wirkungsgrad
Der isentrope Wirkungsgrad vergleicht die Leistungsfähigkeit eines realen Elements mit derjenigen eines isentrop (reversibel & adiabat) arbeitenden Elements
Isentroper Turbinenwirkungsgrad:
Isentroper Verdichterwirkungsgrad: