## Slide 1
Thermodynamik I – Übung 2
ETH Zürich Thermodynamik I
Notes: Entschudigung Tipps Übung 1 letztes Mal vergessen & Bemerkungen zu Beginn

## Slide 2
ETH Zürich Thermodynamik I
Ablauf
Inkompressible Flüssigkeiten
Prozesse
Arbeit
Wärme
Erster Hauptsatz für geschlossene Systeme
Ideale Gase
Kreisprozesse

## Slide 3
ETH Zürich Thermodynamik I
Inkompressible Flüssigkeiten
Für inkompressible Flüssigkeiten gilt: Spezifisches Volumen und spezifische innere Energie sind praktisch nur Funktionen der Temperatur
D.h. sind Zustandsgrössen für eine Flüssigkeit bei Temperatur T* und Druck p* gesucht, können diejenigen Grössen der gesättigten Flüssigkeit bei Temperatur T* aus den Tabellen gelesen werden (keine Rücksicht mehr auf Druck, da näherungsweise druckunabhängig)
Ausnahme bildet Wasser: In Tab. A-5 haben wir genaue Daten für flüssiges Wasser bei hohen Drücken, daher obige Annäherung für flüssiges Wasser nur bei niedrigen Drücken (unter 25 bar) verwenden
Notes: Inkompressible Flüssigkeit = Annahme: Druckänderung hat keinen Einfluss auf das Volumen der Flüssigkeit
In Diagramm: grosse Druckänderung ist verbunden mit nur geringer Änderung des spezifischen Volumens  Druck hat also kaum Einfluss auf spezifisches Volumen
Beispiel!

## Slide 4
ETH Zürich Thermodynamik I
Inkompressible Flüssigkeit

## Slide 5
ETH Zürich Thermodynamik I
Inkompressible Flüssigkeit

## Slide 6
ETH Zürich Thermodynamik I
Prozesse
Durchläuft das System einen Prozess, verändert es seinen Zustand in einen nächsten Zustand
1. Übung: Bestimmung des Zustands eines System Ab 2. Übung: Betrachtung von Prozessen und Zustandsänderungen (Wärme- bzw. Leistungsabgabe, Wirkungsgrade…)
Charakterisierung von Prozessen:
  Isothermer Prozess: Temperatur konstant
  Isobarer Prozess: Druck konstant
  Isochorer Prozess: Volumen konstant
  Adiabater Prozess: Kein Wärmefluss
Notes: Adiabater Prozess impliziert normalerweise NICHT isotherm: zum Beispiel können wir uns einen perfekt isolierten Behälter vorstellen, indem eine chemische Reaktion abläuft, wo Wärme frei wird  Temperatur steigt im Behälter, trotzdem wird keine Wärme nach aussen abgegeben oder von aussen zugeführt (adiabat)

## Slide 7
ETH Zürich Thermodynamik I
Arbeit I
Mechanik:
Arbeit ist keine Zustandsgrösse:
Grössen W1 und W2 bedeutungslos, da Arbeit keine Zustandsgrösse (W2 hängt beispielsweise vom gewählten Weg von 1 nach 2 ab)
Vorzeichenkonvention:
  W>0: Vom System geleistete Arbeit (abgeführte Arbeit)
  W<0: Am System geleistete Arbeit (zugeführte Arbeit)
Notes: Erweitere mit A/A so dass F/A = p und ds*A = dV
Erklärung des unvollständigen Integrals!  Blatt
Vorzeichenkonvention orientiert sich an Dampfmaschinen: Wärme soll hinein  wird positiv gezählt, Arbeit soll herauskommen  wird auch positiv gezählt

## Slide 8
ETH Zürich Thermodynamik I
Arbeit II
Beispiel wie System Arbeit verrichtet: Expansions- und Kompressionsarbeit
Beispiel Zylinder-Kolben-Apparat:
  Es gilt:
  Volumenarbeit:
Expansion: W>0 Kompression: W<0
p-V-Diagramm: Fläche unter Kurve entspricht Arbeit (abhängig von Weg)
Polytrope Zustandsänderung: Ansatz für Funktion p(V): mit n: Polytropenkoeffizient
Notes: p*A = Kraft auf den Kolben
dV ist Volumen, um das sich das Gas ausdehnt
Arbeit ist Fläche unter Kurve im p-V-Diagramm
Um Integral effektiv zu berechnen  Funktion p(V) gesucht  Ansatz: polytrope Zustandsänderung

## Slide 9
ETH Zürich Thermodynamik I
Wärme
Übertragene Wärmemenge entspricht dem Fluss von Wärme über die Systemgrenze
Wärme Q ist keine Zustandsgrösse:
Vorzeichenkonvention:
  Q>0: Dem System zugeführte Wärme
  Q<0: Vom System abgegebene Wärme
Adiabater Prozess: Q = 0
Einheit: [Q] = J
Notes: Für Vorzeichenkonvetion an Dampfmaschine erinnern: zugeführte Wärme wird positiv gezählt, abgeführte Arbeit ebenfalls positiv

## Slide 10
ETH Zürich Thermodynamik I
Erster Hauptsatz für geschlossene Systeme I
Der erste Hauptsatz ist nichts anderes als die Energieerhaltung resp. eine Energiebilanz
Energien, welche in einem System auftreten:
  Kinetische Energie:
  Potentielle Energie:
  Innere Energie U
Folglich gilt für die Gesamtenergie E: Die Energiedifferenz zwischen 2 Zuständen:
Notes: w = Geschwindigkeit der gesamten Substanz, z.B. fliessendes Wasser, makroskopisch betrachtet, d.h. nicht von einzelnen Molekülen

## Slide 11
ETH Zürich Thermodynamik I
Erster Hauptsatz für geschlossene Systeme II
Erster Hauptsatz für geschlossene Systeme:
Einheiten: [E] = [U] = [W] = [Q] = J
Vereinfachter 1. Hauptsatz:
Notes: Änderung in Energie: zugeführte Wärme – abgeführte Arbeit. Wenn Wärme zugeführt / Q > 0 muss delta E positiv sein, wenn Arbeit abgeführt / W<0 muss delta E negativ sein

## Slide 12
ETH Zürich Thermodynamik I
Erster Hauptsatz für geschlossene Systeme III
Schreibt man den ersten Hauptsatz als momentane Änderung der Energie E so wird er auch Leistungsbilanz genannt
Leistung ist pro Zeiteinheit geleistete Arbeit:
Die Leistungsbilanz lautet:
Einheiten:

## Slide 13
ETH Zürich Thermodynamik I
Ideale Gase
Gase, bei welchen keine Wechselwirkungskräfte zwischen Gas-Molekülen auftreten (häufig als Näherung)
Ideale Gasgleichung: wobei: - (universelle Gaskonstante)
        - mit M: Molare Masse (Tab. A-1) (gilt nur für je eine Substanz, Achtung Einheiten für ideale Gasgleichung)
Arbeiten mit Idealen Gasen:
  Kein «Hügel» in p-v/T-v-Diagramm da keine Aggregatszustandsänderung
  Anstelle der Tabellen benutzen wir häufig ideale Gasgleichung
  Wasserdampf ist kein ideales Gas ausser in Aufgabenstellung so angenommen
Notes: Zustand durch 2 Grössen aus den 3 (p,V,T) vollständig definiert, kann alle anderen (auch U usw.) daraus berechnen! (nicht nur bei idealen Gasen)
Beispiel!
Keine Aggregatszustandsänderung  kein Zweiphasengebiet (wie unter dem «Hügel» sonst jeweils)

## Slide 14
ETH Zürich Thermodynamik I
Kreisprozesse
Endet eine Durchführung von Teilprozessen wieder am Anfangspunkt, nennt man dies einen Kreisprozess (geschlossene Kurve in Diagramm)
Sich periodisch wiederholende Kreisprozesse haben wichtige Anwendungen in Thermodynamik (Dampfmaschine, Ottomotor…)
Erster Hauptsatz für Kreisprozesse: Da Anfangs- und Endpunkt übereinstimmt, muss gelten: (weil innere Energie eine Zustandsgrösse)
            = 0 