## Slide 1
Thermodynamik I – Übung 3
ETH Zürich Thermodynamik I

## Slide 2
ETH Zürich Thermodynamik I
Ablauf
Recap: 1. Hauptsatz für geschlossene Systeme
Recap: Ideale Gase
Polytrope Zustandsänderung
  Allgemein
  Ideale Gase

## Slide 3
ETH Zürich Thermodynamik I
Recap: 1. Hauptsatz für geschlossene Systeme
Erster Hauptsatz für geschlossene Systeme:
Einheiten: [E] = [U] = [W] = [Q] = J
Vorzeichenkonvention Arbeit:
  W>0: Vom System geleistete Arbeit (abgeführte Arbeit)
  W<0: Am System geleistete Arbeit (zugeführte Arbeit)
Vorzeichenkonvention Wärme:
  Q>0: Dem System zugeführte Wärme
  Q<0: Vom System abgegebene Wärme
Gilt für Gesamtprozess (z.B. Kreisprozess) und Teilprozesse
Notes: Erinnerung Dampfmaschine für Vorzeichenkonvention: Wärme soll zugeführt und Arbeit abgeführt werden können (Q und W sind so positiv definiert)

## Slide 4
ETH Zürich Thermodynamik I
Recap: Ideale Gase
Recap: Ideale Gasgleichung wobei: - (universelle Gaskonstante)
        - mit M: Molare Masse (Tab. A-1)
Kein «Hügel» in Diagrammen
Innere Energie und Enthalpie sind für ideale Gase nur Funktionen der Temperatur (und nicht des Druckes). Diese Grössen sind jeweils tabelliert.
Notes: Zeige wie man ideale Gasgleichungen ineinander umrechnen kann!

## Slide 5
ETH Zürich Thermodynamik I
Polytrope Zustandsänderung – Allgemein I
Volumenarbeit:
Polytrope Zustandsänderung: Ansatz für Funktion p(V): mit n: Polytropenkoeffizient
Arbeit bei polytropen Zustandsänderungen: LTNT-ZF S. 3&4 (oder abgleichen mit bzw. ergänzen auf eigener ZF)  Unterscheide ob ideales Gas oder realer Stoff (d.h. allgemeiner gültig)!
Notes: Zu Ansatz für Funktion p(V): unteren Ansatz erhält man, indem man beide Seiten des oberen Ansatzes durch m^n teilt (m = konst. da geschl. System, n = konst.  m^n konst.), auf rechter Seite dann immer noch Konstante (natürlich nicht mehr die genau gleiche wie im oberen Ansatz)
Was auf LTNT-ZF steht darf man ohne Herleitung verwenden
Sonst am besten 1:1 von Rohner-ZF abschreiben, d.h. zum Beispiel für W_12 = … = … (beide Ausdrücke notieren, sonst bei Bewertung abhängig von Kulanz der Korrigierenden)
Markiert euch, welche Formel allgemein bei polytropen Zustandsänderung gilt und welche nur für ideale Gase (konkret: isothermer Prozess 1. Ausdruck, isobarer Prozess: 1. Ausdruck  gelten allgemein für polytrope Zustandsänderungen)

## Slide 6
ETH Zürich Thermodynamik I
Polytrope Zustandsänderung – Allgemein II
Polytrope Zustandsänderung zum Vergleich von 2 Zuständen:
Polytropenkoeffizient kann alle Werte zwischen -∞ und +∞ annehmen, wobei einige spezielle Prozesse ausgewählte Werte für n haben
Notes: Beispiel

## Slide 7
ETH Zürich Thermodynamik I
Polytrope Zustandsänderung – ideale Gase I
Isobarer Prozess:
Isobarer Prozess ist polytrope Zustandsänderung mit Polytropenkoeffizient n=0
p [bar]
v []
T [K]
v []
0
Notes: T~v folgt aus idealer Gasgleichung pv = RT mit p = konst. (und R = konst.)
T-v-Diagramme auf Rohner-ZF ergänzen (fehlen noch)

## Slide 8
ETH Zürich Thermodynamik I
Polytrope Zustandsänderung – ideale Gase II
Isothermer Prozess:
Isothermer Prozess ist polytrope Zustandsänderung mit Polytropenkoeffizient n=1
p [bar]
v []
T [K]
v []
Notes: Betrachte ideale Gasgleichung: RT = pv (weil R =konst. und T = konst.  pv = konst.  n=1)
Kurve in p-v-Diagramm hyperbelförmig

## Slide 9
ETH Zürich Thermodynamik I
Polytrope Zustandsänderung – ideale Gase III
Isochorer Prozess: zur Erinnerung:
Isochorer Prozess ist polytrope Zustandsänderung mit Polytropenkoeffizient n=∞
v []
T [K]
p [bar]
v []

## Slide 10
ETH Zürich Thermodynamik I
Polytrope Zustandsänderung – ideale Gase IV
Zusammenfassend: Je grösser n desto steiler abfallend werden die Kurven
O < n < ∞
p [bar]
v []
v []
T [K]
O < n < ∞
0
0
n = 0
n = 0