## Slide 1
Thermodynamik I – Übung 5
ETH Zürich Thermodynamik I

## Slide 2
ETH Zürich Thermodynamik I
Ablauf
Recap: Spezifische Wärmekapazitäten
Offene Systeme
Enthalpie
Massenstrom-Bilanz
1. Hauptsatz für offene Systeme
Halboffene Systeme
1. Hauptsatz für halboffene Systeme

## Slide 3
ETH Zürich Thermodynamik I
Recap: Spezifische Wärmekapazitäten
Die spezifische Wärmekapazität cv wird benutzt, wenn Wärme bei konstantem Volumen dem System zugeführt wird
Für ideale Gase auch bei nicht konstantem Volumen anwendbar
Die spezifische Wärmekapazität cp wird benutzt, wenn Wärme bei konstantem Druck dem System zugeführt wird
  Für ideale Gase auch bei nicht konstantem Druck anwendbar
Weiter gilt für ideale Gase:
Notes: Konst. Volumen  keine Arbeit  W = 0, Delta U = Q (unter Annahme KE & PE vernachlässigbar)
du = c_v*dT für ideale Gase auch bei nichtkonstantem Volumen  Änderung der spez. inneren Energie bei idealen Gasen kann immer mit c_v erfolgen
dh = c_p*dT für ideale Gase auch bei nichtkonstantem Druck  Änderung der spez. Enthalpie bei idealen Gasen kann immer mit c_p erfolgen

## Slide 4
ETH Zürich Thermodynamik I
Offene Systeme
Offene Systeme: Neben Austausch von Wärme und Arbeit fliessen auch Massenströme über die Systemgrenzen
Viele für die Thermodynamik wichtige technische Komponenten sind offene Systeme (Düse, Diffusor, Turbine, Kompressor, Pumpe, Wärmetauscher etc.)
Da die Massenströme Energie transportieren, müssen die damit verbundenen Energieströme in die Betrachtung der Energiebilanz (1. Hauptsatz) miteinbezogen werden
Notes: Beispiel halbgefüllter Kaffeebecher, Systemgrenze um den Kaffee herum. Heisser Kaffee wird hineingeschüttet. Dieser heisse Kaffee beinhaltet Energie, sonst wäre der Kaffee eiskalt (innere Energie) und das Kaffeevolumen wird grösser (Arbeit gegen den Aussendruck muss geleistet werden, Luft um den Kaffee herum muss verdrängt werden)  muss berücksichtigt werden in thermodynam. Beschreibung des Systems.

## Slide 5
ETH Zürich Thermodynamik I
Enthalpie
Energie von geschlossenem System: U, KE, PE
Für offene Systeme neue Energieform, da Prinzip von U nicht mehr ausreicht.
Die Enthalpie ist definiert durch:
Enthalpie ist eine Zustandsgrösse und hat als Energieform die Einheit Joule
Der Term ist die Arbeit verrichtet gegen die Wirkung des konstanten Aussendrucks p um das Volumen V aufzuspannen
Notes: Prinzip der inneren Energie reicht nicht mehr aus, weil damit die Arbeit gegen den Aussendruck zum Aufspannen eines Volumens nicht berücksichtigt wird.
Innere Energie, Druck und Volumen sind Zustandsgrössen  Enthalpie ist eine Zustandsgrösse
Grundsätzlich: Enthalpie ist eine abstrakte Grösse, keine direkte anschauliche Bedeutung im Allgemeinen
Erläuterung für stationär strömende Fluide

## Slide 6
ETH Zürich Thermodynamik I
Massenstrom-Bilanz
Masse bleibt in einem System erhalten, sie wird weder vernichtet noch erzeugt
Da es in offenen Systemen Massenströme gibt, können wir eine Massenstrom-Bilanz (Massenerhaltung) schreiben:
Für einen stationären Prozess bleibt der Masseninhalt eines Systems konstant und es gilt demzufolge: 

## Slide 7
ETH Zürich Thermodynamik I
1. Hauptsatz für offene Systeme I
Auch für offene Systeme stellt der 1. Hauptsatz eine Energiebilanz (resp. Energieerhaltung) dar
Dabei müssen nun auch die Energieströme aufgrund der ein- und austretenden Masse berücksichtigt werden, welche folgende Energieformen mit sich tragen:
    Kinetische Energie
    Potentielle Energie
    Enthalpie

## Slide 8
ETH Zürich Thermodynamik I
1. Hauptsatz für offene Systeme II
In Worten lautet die Energiebilanz nun:
1. Hauptsatz für offene Systeme:
Dies ist eine Leistungsbilanz mit Einheit Watt

## Slide 9
ETH Zürich Thermodynamik I
Halboffene Systeme
Halboffene Systeme sind ein Zwischending aus geschlossenen und offenen Systemen
Halboffene Systeme verhalten sich im Anfangs- und Endzustand wie geschlossene Systeme. Anfangs- und Endzustand sind jedoch mit einem Prozess verbunden, bei welchem Masse ausgetauscht wird.
System
System
System
Anfangszustand
geschlossen
Endzustand
geschlossen
Prozess
Masseaustausch über Systemgrenze

## Slide 10
ETH Zürich Thermodynamik I
1. Hauptsatz für halboffene Systeme
Der 1. Hauptsatz für halboffene Systeme lautet:
Die Gleichung ist eine Energiebilanz und hat die Einheit Joule

## Slide 11
ETH Zürich Thermodynamik I
Massenstrom vs. Volumenstrom
A: Fläche
w: Geschwindigkeit des Stromes
v: spezifisches Volumen
: Volumenstrom

## Slide 12
ETH Zürich Thermodynamik I

## Slide 13
ETH Zürich Thermodynamik I
Zusammenfassend: Je grösser n desto steiler abfallend werden die Kurven
O < n < ∞
p [bar]
v []
v []
T [K]
O < n < ∞
0
0
n = 0
n = 0